Приложение

к Решению Совета народных депутатов

муниципального образования 										Андреевское сельское поселение

от 30.09.2014г № 30/12

2014 год

Оглавление

| 1. | ПАСПОРТ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 8 |
| 3. | СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ | 8 |
| 4. | АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ | 9 |
| 5. | АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ИНЫХ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 32 |
| 6. | ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 35 |
| 6.1. | Основные сведения о территории | 35 |
| 6.2. | Социальное развитие Андреевского сельского поселения | 37 |
| 6.3. | Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг и оценка доступности коммунальных услуг для населения Андреевского сельского поселения | 41 |
| 6.4. | Капитальное строительство | 46 |
| 7. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 48 |
| 8. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 49 |
| 9. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 82 |
| 10. | ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | 113 |
| 11. | СБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 120 |
| 12. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 131 |
| 13. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 133 |
| 14. | ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ | 144 |
| 15. | СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ | 146 |
| 16. | ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 152 |
| 17. | УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ | 153 |
| 18. | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | 154 |
| 19. | Приложение 1 Целевые индикаторы реализации Программы | 156 |
| 20. | Приложение 2 Мероприятия Программы | 157 |
| 21. | Приложение 3 Графическая часть | 169 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения на 2014-2030 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик программы: | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение |
| Разработчик программы: | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение |
| Цели и задачи программы, целевые показатели | Целью Программы является -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения Андреевского сельского поселения (далее - Поселение). Задачи Программы - создание организационно- технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории поселения. Целевые показатели Программы: В области теплоснабжения: снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал. В области водоснабжения: снижение аварийности систем водоснабжения; снижение уровня потерь воды; -снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; снижение трудоемкости производства. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов; В области электроснабжения: снижение уровня потерь электроэнергии; увеличение индекса замены сетей; обеспечение условий подключения объектов нового строительства к электрическим сетям; В области газоснабжения: обеспечение потребителей природным газом; снижение потребности в СУГ; обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2030 гг. |
| Перечень основных мероприятий | разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры; определение бюджетных источников финансирования Программы; рассмотрение вариантов участия в целевых программах федерального и краевого уровней по развитию и модернизации систем коммунального хозяйства; - реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации Программы. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Андреевского сельского поселения, организации коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 305909,53 тыс. руб., в т. ч.: - федеральный бюджет – 119460,0 тыс. руб.; -областной бюджет – 25620,0 тыс. руб.; -местный бюджет – 21430,0 тыс. руб.; -внебюджетные источники – 139399,53 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. В области теплоснабжения: - снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях на 6%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, на 20%; - снижение удельного расхода электроэнергии на 8%. 2. В области водоснабжения: - снижение уровня потерь воды до 9,5%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 21,5%. 3. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: - обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов до 99%; 4. В области электроснабжения: - снижение уровня потерь электроэнергии на 13%. 5. В области газоснабжения: - обеспечение потребителей природным газом до 93%; - обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения до 100%. |
| Система организации контроля над исполнением программы | Контроль над исполнением Программы осуществляется главой Андреевского сельского поселения и Советом народных депутатов Андреевского сельского поселения. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения Андреевского сельского поселения Судогодского района Владимирской области.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; уставом МО Андреевское сельское поселение, Генеральным планом МО Андреевское сельское поселение, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципального образования «Судогодский район» и Андреевского сельского поселения.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Обеспечение населения, организаций и предприятий Андреевского сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества - одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества вышеуказанных услуг возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Для системного решения проблем коммунальной сферы целесообразно использовать программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, на которые необходимо направить наибольшие силы и средства путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных и частных инвестиций.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;

- требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют долгосрочное бюджетное планирование;

- требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования отечественного производителя.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения разработана с целью повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Андреевского сельского поселения.

IV. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Развитие экономики и создание благоприятного инвестиционного климата, способствующие улучшению условий проживания на территории Андреевского сельского поселения, в значительной степени зависит от действующего законодательства, в связи с чем особую роль в развитии коммунальной инфраструктуры играет законодательная база, регулирующая деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, осуществление деятельности организациями коммунального комплекса, регулирование тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, полномочия органов власти, а также нормативно- правовые акты, которыми утверждены целевые программы, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Однако современное состояние законодательной базы в области урегулирования отношений в коммунальной сфере не позволяет создать достаточно эффективные условия для обеспечения должного уровня для модернизации системы, привлечения инвестиций, обеспечения безопасности и надежности функционирования системы. Данный факт негативно сказывается на перспективах развития экономики.

В настоящее время в российском законодательстве отношения в сфере жилищно- коммунального хозяйства урегулированы следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вышеперечисленные законы создают правовую основу для развития систем коммунальной инфраструктуры, влияющих на создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

В соответствии со статьей 5 Федерального закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок.

Представительные органы муниципальных образований осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального

комплекса:

- утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:

- устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение (технологическое присоединение);

- публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

- участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ;

- принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в формате, определяемом органом регулирования муниципального образования;

- согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса.

Настоящий Федеральный закон устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Основными принципами регулирования тарифов и надбавок являются достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса и создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установлены правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Данным Федеральным законом также регулируются отношения, связанные с горячим водоснабжением, осуществляемым с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

К отношениям, связанным с производством, передачей, потреблением горячей воды при осуществлении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие производство, передачу, потребление теплоносителя, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления поселений в сфере теплоснабжения:

К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся:

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности Поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

- согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

- согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, нормативными правовыми актами и методическими указаниями в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий:

- заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения относятся уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг, размер инвестированного капитала, норма доходности, сроки возврата инвестированного капитала, показатели энергосбережения и энергетической эффективности, реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и иные долгосрочные параметры такого регулирования.

В целях обеспечения надежности теплоснабжения проверке готовности к отопительному периоду подлежат:

- муниципальные образования;

- теплоснабжающие организации и теплосетевые организации;

- потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

  - обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

  - организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

  - осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

  - обеспечивать качество теплоносителей;

  - организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

  - обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им   тепловых сетей;

  - обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

  - обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Федеральным законом о теплоснабжении установлен порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии.

Таким образом, в случае наличия у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Данными правилами также определяются социально значимые категории потребителей и особенности введения в отношении них ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя.

Ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потребленных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, не должно приводить к изменению режима поставок тепловой энергии иным потребителям.

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

- согласование инвестиционных программ;

- согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения вышеуказанным законом предусмотрено, что собственники и иные законные владельцы централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и устранение последствий чрезвычайных ситуаций.

Входящие в состав централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения здания и сооружения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения Поселения. Схемы водоснабжения и водоотведения учитывают результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и содержат:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития Поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. До настоящего времени требования к схемам водоснабжения и водоотведения не установлены.

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления, с учетом:

  - результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

  - целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

  - схемы водоснабжения и водоотведения;

  - плана снижения сбросов;

  - решений органов местного самоуправления Поселения о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Газораспределительная система представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям на соответствующей территории Российской Федерации, независим от Единой системы газоснабжения и региональных систем газоснабжения и находится в собственности организации, образованной в установленных гражданским законодательством организационно-правовой форме и порядке, получившей в процессе приватизации объекты указанного комплекса в собственность либо создавшей или приобретшей их на других предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации основаниях.

Организация газоснабжения населения является полномочием органов местного самоуправления Поселения и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

Организация газоснабжения поселений в границах муниципального района является полномочием органов местного самоуправления муниципального района.

Таким образом, в целях газификации населенных пунктов органы местного самоуправления Поселения осуществляют деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, выполнению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, а также принятых в установленном порядке федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, могут быть введены специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями. В этом случае органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в данном случае администрация Владимирской области, осуществляют контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения указанных надбавок.

На основе договоров поставки газа и договоров об оказании услуг по его транспортировке потребители обязаны оплатить поставки газа и оказанные услуги. При несоблюдении потребителями условий договоров поставщики вправе уменьшить или прекратить поставки газа.

При несоблюдении условий указанных договоров не отключаемыми потребителями, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации, ответственность за оплату поставок газа и оказание услуг по газоснабжению возлагается на соответствующего государственного заказчика.

Организациям - собственникам систем газоснабжения, поставщикам газа или уполномоченным ими организациям запрещается совершать действия, нарушающие антимонопольное законодательство, в том числе такие действия, как:

навязывание потребителям газа условий договоров, не относящихся к предмету договоров;

включение в договоры условий, которые ставят одного потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями;

нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования; необоснованные отказы от заключения договоров с отдельными потребителями при наличии ресурсов газа и возможностей его транспортировки;

создание препятствий независимым организациям для доступа на рынок газа; сокращение объема добычи и поставок газа в целях поддержания монопольно высоких цен.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Инвестиционная политика государства в электроэнергетике направлена на обеспечение ее устойчивого развития, на развитие энергосбережения, а также предусматривает привлечение инвестиций во все сферы электроэнергетики и усиление государственного контроля за эффективностью инвестиций в сфере деятельности субъектов естественных монополий.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» Правительством Российской Федерации утверждены:

критерии отнесения субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций;

Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Основой инвестиционной политики государства в электроэнергетике является содействие привлечению в электроэнергетику инвестиций посредством формирования благоприятного инвестиционного климата, создания стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения неприкосновенности частной собственности, свободы перемещения товаров и услуг, обеспечения экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), обеспечения защиты и поддержки развития российских производителей, использования инновационных инструментов привлечения инвестиций, обеспечения экономического стимулирования внедрения новых высокоэффективных технологий в электроэнергетике, в том числе в целях развития малой и нетрадиционной энергетики.

Целями инвестиционной политики государства в сфере развития единой национальной (общероссийской) электрической сети являются повышение эффективности электроэнергетики, устранение технологических ограничений перетока электрической энергии и увеличение пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощностей электростанциями. В указанных целях государство осуществляет регулирование инвестиционной деятельности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об энергосбережении) регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона об энергосбережении к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

- разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные требования энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя:

- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона об энергосбережении производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Требования данной статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакаллории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для данного многоквартирного дома, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования. В данном перечне мероприятий должно содержаться указание:

  - на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

  - на возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий;

  - на определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых этой организацией.

Согласно требованиям федерального законодательства в области энергосбережения до 1 января 2015 года собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение домовладений индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Также до 1 января 2015 года собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения и подключены к системе централизованного газоснабжения, обязаны обеспечить установку на указанных объектах коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В целях повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования при разработке, утверждении и реализации программ строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры должны учитываться следующие требования:

- решение о строительстве объекта по производству тепловой энергии может быть принято уполномоченным органом местного самоуправления только при условии обоснования невозможности и (или) экономической нецелесообразности удовлетворения потребности в тепловой энергии за счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также за счет электрических станций, существующих или строящихся либо планируемых для строительства и осуществляющих производство тепловой энергии;

- выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик должны осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии.

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт.

Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, однако является обязательным для следующих лиц:

органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

организации с участием государства или муниципального образования;

организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона об энергосбережении государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Формирование производственных программ, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) и в целях экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности (за исключением транспортировки, поставок газа) регулирование цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, должно осуществляться преимущественно в форме установления долгосрочных тарифов.

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету при установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

При осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может предусматриваться сохранение за такими организациями экономии, полученной ими при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться по следующим направлениям:

содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов); содействие в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс энергетической эффективности;

поддержка региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация программ стимулирования производства и продажи товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность, для обеспечения их в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей, при установлении запрета или ограничения производства и оборота аналогичных по цели использования товаров, результатом использования которых может стать непроизводительный расход энергетических ресурсов;

содействие в осуществлении образовательной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и информационной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

иные предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности направления.

Муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы. В случае установки этих приборов учета за счет бюджетных средств лица, для расчетов с которыми предназначены эти приборы учета, освобождаются от исполнения данной обязанности в соответствующей части.

В целях исполнения требований федерального законодательства в коммунальном секторе и достижения установленных целевых показателей по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории Андреевского сельского поселения действует ряд программ, направленных на повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, улучшение условий проживания на территории Поселения и на развитие Поселения в целом.

К основным программам развития относятся:

- Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы;

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы».

Критериями отбора задач для решения посредством реализации программы являются:

а)	соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития Андреевского сельского поселения;

б)	межотраслевой (межведомственный) и межтерриториальный характер задачи;

в)	возможность значительного сокращения сроков решения приоритетных межведомственных (межотраслевых) задач за счет использования государственной поддержки;

г)	долговременный (устойчивый) результат реализации Программы;

д)	возможность привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

  - Вместе с тем с целью развития коммунальной сферы приняты нормативные правовые акты разных уровней, которые способствуют достижению поставленной цели и решению поставленных задач.

Таблица 1.

Перечень нормативных правовых актов, требуемых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в коммунальном секторе

| Полномочия органов местного самоуправления | Требуемый нормативно-правовой акт |
| --- | --- |
| Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений | Требования к разработке схем водоснабжения и водоотведения поселений. Правила разработки, согласования, утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений. |
| Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное | Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) |

| водоснабжение и (или) водоотведение | водоотведение. Требования к содержанию таких программ, к техническим заданиям на разработку этих программ. Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требования к составу таких программ. Методика проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Административный регламент согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. |
| --- | --- |
| Согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения | Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Правила разработки, утверждения и корректировки планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по снижению сбросов. Методика проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Административный регламент согласования инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. |

|  | Методика проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Административный регламент согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. |
| --- | --- |

В настоящее время Министерством регионального развития Российской Федерации подготовлены проекты следующих нормативных правовых актов:

- О правилах согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

- Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований к содержанию таких программ, к техническим заданиям на разработку этих программ, а также правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований к составу таких программ;

- Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, а также правил разработки, утверждения и корректировки планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по снижению сбросов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами, устанавливающими порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления данной услуги.

Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий государственную услугу, или орган, предоставляющий муниципальную услугу.

На основании проведенного анализа законодательной и нормативно-правовой базы в коммунальном секторе выявлено, что федеральным законодательством установлены требования к органам местного самоуправления и определены их полномочия в сфере организации деятельности в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития систем коммунальной инфраструктуры. Однако в настоящее время отсутствует ряд нормативно-правовых актов, необходимых для исполнения требований федерального законодательства (Таблица 1).

Таким образом, на уровне администрации Поселения требуется разработка и утверждение административных регламентов по согласованию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

V. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ИНЫХ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие инфраструктуры напрямую связано с развитием общества, в связи с чем наличие и состояние инфраструктуры может служить индикатором социально- экономического развития и современного состояния экономики в целом. Создание коммунальной инфраструктуры является процессом территориального развития, которое требует особого внимания и значительных капитальных вложений для обеспечения надежного функционирования и предоставления качественных коммунальных услуг населению.

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры администрацией Поселения выделяются ежегодно средства на ремонт, подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы планируется привлечение финансовых средств из федерального, областного и местных бюджетов, а также частных инвесторов. Привлеченные средства предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:

а)	создание системы управления объектами коммунальной инфраструктуры (модернизация оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве ресурсов в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети);

б)	строительство или реконструкция объектов инфраструктуры с применением новых технологий;

в)	проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовка проектной документации;

г)	другие мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Детализированный список мероприятий, планируемых к реализации, приведен в приложении 2.

Источники финансирования мероприятий Программы

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2014-2030 годы составляет 305909,53 тыс. руб. В таблице 2 представлена информация об объектах и источниках финансирования мероприятий Программы.

Таблица 2.

| Источники финансирования | 2014-2030 годы |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 119460,0 тыс. рублей |
| Областной бюджет | 25620,0 тыс. рублей |
| Местный бюджет | 21430,0 тыс. рублей |
| Внебюджетные источники | 139399,53 тыс. рублей |

Объем финансирования программных мероприятий рассчитан в ценах 2013 года с разбивкой по годам реализации Программы с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры во многом зависит от тарифного регулирования, так как деятельность организаций коммунального комплекса регулируется государством.

Тенденции к переходу на долгосрочное регулирование тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения, водоотведение и прочие виды регулируемых государством услуг определяют новые подходы к регулированию коммунальных услуг, требующие формирования соответствующих механизмов регулирования на уровне конкретного субъекта Российской Федерации. Стимулирующие механизмы тарифообразования на долгосрочной основе должны определяться целевыми показателями достижения уровня качества и надежности предоставляемых услуг конкретного субъекта регулирования.

Важнейшей задачей перехода на долгосрочное регулирование является внедрение механизма долгосрочного тарифообразования на коммунальные услуги с учетом достижения показателей качества и надежности предоставляемых услуг.

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы коммунального хозяйства частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных средств. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.

В случае применения данного метода тариф формируется из следующих составляющих:

- доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

- возврат капитала;

- операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.

Таким образом, развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается за счет различных источников финансирования. Однако, недостаток средств сказывается на состоянии инфраструктурных объектов и их работе, что указывает на необходимость решения проблем путем привлечения частных инвесторов, введения долгосрочного регулирования, своевременного выполнения ремонтных работ.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Основные сведения о территории

Муниципальное образование Андреевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Судогодского района.

Муниципальное образование Андреевское сельское поселение граничит:

- на севере с Камешковским муниципальным районом,

- на востоке с Ковровским муниципальным районом,

- на юго-востоке и юге с муниципальным образованием Мошокское сельское поселение,

- на западе с муниципальным образованием Муромцевское сельское поселение и муниципальным образованием Лавровское сельское поселение

Административный центр Андреевского сельского поселения – поселок Андреево расположен в 18 км от районного центра города Судогда.

Муниципальное образование Андреевское сельское поселение состоит из 16 населенных пунктов с общей численностью населения:

| на 1.01.2010г. | Постоянного (прописанные по месту жительства)- 7723 чел. | временного (проживает больше одного года)- 142 чел. |
| --- | --- | --- |

Таблица

| Населенный пункт | Зарегистрированы постоянно | Временно проживает больше одного года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 |  |
| 1 | поселок | Андреево | 3869 | 19 |
| 2 | поселок | Болотский | 704 | 8 |
| 3 | поселок | Тюрмеровка | 744 | 4 |
| 4 | поселок | Красный Богатырь | 1020 | 29 |
| 5 | село | Ликино | 708 | 36 |
| 6 | деревня | Непейцыно | 40 | 4 |
| 7 | деревня | Большая Козловка | 1 | 1 |
| 8 | деревня | Новая | 349 | 10 |
| 9 | село | Языково | 44 | 7 |
| 10 | деревня | Брыкино | 43 | 6 |
| 11 | хутор | Преображенский | - | - |
| 12 | деревня | Старое Кубаево | 1 | - |
| 13 | село | Картмазово | 180 | 5 |
| 14 | деревня | Васильево | 4 | 1 |
| 15 | деревня | Бахтино | 5 | 1 |
| 16 | деревня | Мостищи | 11 | 4 |
|  |  | Итого | 7723 | 142 |

Территория Андреевского сельского поселения относится ко II В климатическому району для строительства.

Климат здесь умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, умеренно-холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. Самым теплым месяцем в году является июль, в котором наблюдается абсолютная максимальная температура воздуха +36,8°С, а самым холодным – январь, на который приходится абсолютный минимум, равный -40,7°С. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,7°С.

Положительные среднесуточные температуры устанавливаются обычно в начале апреля и держатся до начала ноября. Первые заморозки наступают обычно в конце сентября. Весенние заморозки продолжаются, в среднем, до 24 мая, а в отдельные годы - до конца июня.

Снеговой покров устанавливается в конце ноября – первой половине декабря и сходит в конце марта - начале апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем в лесу 50 см, на открытых местах – 10-30 см. Глубина промерзания почвы составляет 50-120 см. Среднее количество дней с устойчивым снежным покровом составляет 114.

Средняя дата замерзания рек – 23 ноября, средняя дата начала паводка – 17 апреля.

Продолжительность безморозного периода составляет 154 дня. Продолжительность периода с температурой выше 10°С составляет около 125 дней.

Направление и средняя скорость преобладающих ветров: зимой – СВ и ЮЗ 4,6 м/сек., весной – ЮЗ 4,3 м/сек., летом – З и ЮЗ 3,2 м/сек., осенью – ЮЗ 4,1 м/сек. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается максимум слабых скоростей ветра.

6.2. Социальное развитие Андреевского сельского поселения

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Состояние демографической ситуации в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение в целом отражает сложившиеся тенденции демографического развития Судогодского района и Владимирской области.

# Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Постоянное население (зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно) муниципального образования Андреевское по данным статистической отчетности составило на 1.01.2010г. - 7723 человека, в том числе в одном населенном пункте с численностью около 4000 человек - 3869 человек или 50,09%, в одном населенном пункте с численностью более 1000 человек - 1020 человек или 13,21%, в трех населенных пунктах с численностью более 700 человек-2156 человек или 27,92%, в двух населенных пунктах с численностью более 100 человек-529 человек или 6,85 % , в 8 населенных пунктах с численностью менее 50 человек - 149 человека или 1,93%. В одном населенном пункте постоянное население отсутствует - это хутор Преображенский.

В общей численности населения женщин - 54%, мужчин - 46%.

Временно проживающее население - 1 год и более, составляло на 1.01.2010г. - 142 человека.

Анализ демографических показателей основывается, прежде всего, на изучении динамики изменения численности населения за ряд лет. В таблице  приводится динамика численности постоянного населения поселения за период 1959 - 2011г.г.

В период между переписями населения 1970 и 1979г.г. население поселения уменьшилось на 5,93 %, в период между переписями населения 1979 и 2006г.г. население поселения уменьшилось на 9,95%.

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Естественное движение населения

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек на 1000 жителей | 9,8 | 10,2 | 10,1 |
| Число умерших, человек на 1000 жителей | 21,6 | 17,7 | 16,6 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -11,8 | -7,5 | -6,5 |

Величина естественной убыли колеблется от 11 до 7- 6 человек в год. Смертность превышает рождаемость соответственно в 2,2- 1,7 - 1,6 раза.

Возрастные коэффициенты рождаемости по МО Андреевское

| Год | Родившиеся живыми от женщин в возрасте, лет: | коэффициент рождаемости (на 1000 женщин фертильного возраста) |
| --- | --- | --- |
|  | всего: | в том числе: |  |
|  | 15-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |  |
| 1999 | 55 | 7 | 22 | 17 | 8 | 1 |  |  | 27,36 |
| 2000 | 73 | 9 | 26 | 23 | 14 | 1 |  |  | 36,43 |
| 2001 | 88 | 14 | 35 | 23 | 14 | 2 |  |  | 43,18 |
| 2002 | 71 | 12 | 35 | 11 | 11 | 2 |  |  | 34,84 |
| 2003 | 73 | 5 | 41 | 14 | 5 | 7 | 1 |  | 35,82 |
| 2004 | 71 | 4 | 31 | 19 | 13 | 4 |  |  | 34,67 |
| 2005 | 64 | 5 | 17 | 20 | 18 | 2 | 2 |  | 31,68 |
| 2006 | 60 | 9 | 21 | 13 | 14 | 3 |  |  | 29,60 |
| 2007 | 89 | 6 | 43 | 23 | 17 |  |  |  | 44,37 |
| 2008 | 84 | 7 | 29 | 25 | 14 | 9 |  |  | 42,32 |
| 2009 | 98 | 4 | 32 | 33 | 21 | 8 |  |  | 49,85 |
| 2010 | 83 | 5 | 24 | 32 | 12 | 7 | 3 |  | 42,26 |

Динамика численности постоянного населения по населенным пунктам муниципального образования.

Таблица

|  |  | Населенный пункт | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 2006 г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | поселок | Андреево | - | 5816 | 5807 | 5696 | 3917 | 3868 | 3868 | 3869 | 3843 |
| 2 | поселок | Болотский | - | - | - | - | 613 | 695 | 694 | 704 | 698 |
| 3 | поселок | Тюрмеровка | - | - | - | - | 715 | 759 | 755 | 744 | 732 |
| 4 | поселок | Красный Богатырь | - | 1222 | 1036 | 1035 | 1065 | 1043 | 1050 | 1020 | 1012 |
| 5 | село | Ликино | 370 | 541 | 629 | 738 | 727 | 717 | 683 | 708 | 685 |
| 6 | деревня | Непейцыно | 363 | 247 | 154 | 124 | 41 | 46 | 46 | 40 | 39 |
| 7 | деревня | Большая Козловка | 115 | 67 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | деревня | Новая | 160 | 244 | 294 | 301 | 354 | 349 | 341 | 349 | 346 |
| 9 | село | Языково | 375 | 252 | 148 | 117 | 48 | 46 | 43 | 44 | 39 |
| 10 | деревня | Брыкино | 272 | 180 | 144 | 116 | 46 | 45 | 45 | 43 | 49 |
| 11 | хутор | Преображенский | 86 | 35 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | деревня | Старое Кубаево | 131 | 62 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | село | Картмазово | 337 | 228 | 208 | 240 | 186 | 180 | 187 | 180 | 178 |
| 14 | деревня | Васильево | 165 | 74 | 50 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | деревня | Бахтино | 136 | 93 | 40 | 20 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | деревня | Мостищи | 92 | 63 | 45 | 45 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 |
|  |  | Итого | 2602 | 9124 | 8583 | 8499 | 7729 | 7766 | 7735 | 7723 | 7642 |

Влияние эволюционных изменений, последствий демографической политики середины и конца 80-х годов, социально-экономической нестабильности привело к значительному снижению рождаемости в 90-е годы. Некоторая стабилизация наметилась с 2007 года.

Второй причиной снижения численности населения в поселении являлся отток трудоспособного населения из-за дефицита рабочих мест и низкой заработной платы.

В поселении в 2007-2011 гг. насчитывалось 7 населенных пунктов с численностью населения более 100 человек в каждом при общем количестве населенных пунктов, имеющих постоянное население –15. Процесс сокращения численности сельского населения не сказывается на формировании сети населенных мест, хотя и происходит разукрупнение  населенных пунктов, как правило, независимо от их  величины, а также появление населенных пунктов занятых преимущественно дачниками-сезонниками.

Негативные процессы в экономике привели к снижению уровня жизни населения.

6.3. Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг и оценка доступности коммунальных услуг для населения Андреевского сельского поселения

В Андреевском сельском поселении рынок жилищно-коммунальных услуг представлен следующими основными видами услуг: отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, а также жилищные услуги. Характер потребления жилищно-коммунальных услуг в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда (Таблица).

| Численность населения, чел на 01.01.2014 года | Обеспеченность потребителей коммунальных услуг (%) |
| --- | --- |
|  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение | Центральное теплоснабжение | Сетевое газоснабжение |
| 7723 | 95% | 36% | 35% | 8% |

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста

Структура обеспеченности жилищно-коммунальными услугами в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда. Соответственно, уровень благоустройства выше в многоквартирных домах. На территории Поселения имеются дома индивидуальной застройки и населенные пункты, в которых отсутствуют централизованные услуги, в основном к ним относятся дома частной застройки. В данном случае население использует индивидуальные источники тепла и водоснабжения.

Таким образом, в настоящее время население частично обеспечено централизованными коммунальными услугами. Намеченное генеральным планом строительство нового жилья в Поселении будет способствовать повышению уровня благоустройства жилищного фонда в целом за счет его обновления и вывода из эксплуатации ветхих и аварийных домов, часть которых не имеет один или несколько видов благоустройства.

В таблице приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Андреевском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Андреевском сельском поселении

Таблица

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Водоснабжение , руб/м3 | 28,65 | 29,84 | 31,46 | 35,21 | 37,67 |
| Водоотведение, руб/м3 | 23,02 | 23,91 | 34,58 | 26,26 | 27,87 |
| Теплоснабжение, руб/Гкал | 3676,92 | 3717,0 | 3775,67 | 4087,78 | 4419,07 |
| Электроснабжение, руб/кВт | 1,96 | 2,09 | 2,34 | 2,43 | 2,60 |
| Газоснабжение, руб. за 1 куб. м. | 4,82 | 5,54 | 6,37 | 6,64 | 7,1 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Андреевского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в Андреевском сельском поселении.

Сравнительная характеристика по платежам за коммунальные услуги

Таблица

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2013 г., руб. в мес. на 1 человека |
| --- | --- |
|  | Андреевское сельское поселение | Владимирская область | Отклонение, % |
| Холодное водоснабжение | 141,57 | 180,0 | -21,35% |
| Водоотведение | 110,61 | 95,47 | +15,86% |
| Теплоснабжение | 3853,0 | 3000,0 | +28,43% |
| Электроснабжение | 320,58 | 340,0 | -5,71% |
| Газоснабжение | 76,44 | 57,33 | +33,33% |
| Всего: | 4502,2 | 3672,8 | +22,58 |

Сравнительный анализ показал, что в Андреевском сельском поселении совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги выше регионального уровня.

Средний размер заработной платы, как одного из основных источников дохода населения, в Поселении составлял в 2013 году 13837 рублей, в то время как аналогичный показатель по региону в целом (средний размер заработной платы по Владимирской области 18805,8 рублей).

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Андреевского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Андреевском сельском поселении не соответствуют доступному уровню, и свидетельствует о не возможности потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности.

6.4. Капитальное строительство

Жилищная политика направлена на оказание содействия развитию рынка земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, и иного строительства, а также содействия стимулированию развития рынка жилья, а также на оказание содействия обустройству территорий посредством строительства объектов инфраструктуры и стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в жилищном строительстве.

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

- содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;

- используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;

- в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- стимулируют жилищное строительство;

- организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный контроль за соблюдением установленных законодательством требований при осуществлении жилищного строительства.

Жилищный фонд Андреевского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами.

Общий жилищный фонд поселения составляет более 153,8 тыс. кв м . Средняя обеспеченность общей площадью по поселению для постоянного населения составила 19,9 кв.м на одного жителя, что ниже средней обеспеченности для сельской местности по Судогодскому району, составляющей 24,5 кв.м..

Однако, показатель средней обеспеченности граждан жилой площадью выше среднего уровня по Владимирской области и соответствует федеральному стандарту социальной нормы площади жилого помещения, установленному постановлением Правительства от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 18 кв.м. на 1 человека.

Для нового жилищного строительства Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков вблизи населенных пунктов Поселения, а также в черте населенных пунктов.

Таким образом, с учетом роста численности населения и выделения земельных участков под жилищное строительство, прогнозируется увеличение площади жилищного фонда с целью обеспечения населения жилой площадью, соответствующей установленным нормативам.

Основными факторами развития жилищного строительства в Андреевском сельском поселении на ближайшую перспективу являются следующие:

- предоставление жилья многодетным семьям;

- строительство нового жилищного фонда для молодых специалистов;

- улучшение условий проживания населения;

- выделение территорий для жилищного строительства;

- обеспечение населения централизованными коммунальными услугами нормативного качества;

- внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры для строительства на них жилых зданий, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию инфраструктуры на данных участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

VII. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В настоящее время системы коммунальной инфраструктуры на территории Андреевского сельского поселения характеризуются высоким уровнем износа и высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, снижения качества предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Наиболее критическая ситуация складывается в сфере электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Износ данных систем коммунальной инфраструктуры более 75%. Тенденция по увеличению физического износа складывалась на протяжении нескольких лет. Прежде всего, это связано с отсутствием целевых программ по развитию данной отрасли в целом, и высокой стоимостью приведения систем коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние.

Для приведения в нормативное состояние объектов инфраструктуры необходимы значительные денежные вложения.

В настоящее время в Судогодском районе привлечение инвестиций в сферу жилищно- коммунального хозяйства характеризуется строительством новой генерации и развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Однако, уровень привлекаемых инвестиций очень низкий, это обусловлено высокими рисками инвесторов, а также различными бюрократическими барьерами.

Большая часть населения не обеспечена коммунальной инфраструктурой в связи, с чем приоритетным направлением развития коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения является строительство и модернизация систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

VIII. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

8.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

8.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В муниципальном образовании Андреевское сельское поселение центральное теплоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах: пос. Андреево, пос. Красный Богатырь, пос. Тюрмеровка, пос. Болотский и с. Ликино. Кроме того, имеют место случаи индивидуального теплоснабжения объектов социальной сферы. Система  теплоснабжения реализована  в  закрытой системах. Центральное теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  поселения осуществляется от 6 источников тепловой  энергии:

Таблица

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающие организации | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Андреево ул. Первомайская | ООО «ВБК» | торф |
| 2 | п. Красный Богатыть ул. Парковая | ООО «Теплопром» | газ |
| 3 | п. Тюрмеровка ул. Муромская | ООО «ВБК» | торф |
| 4 | п. Болотский ул. Школьная | ООО «Тепловые системы» | уголь |
| 5 | с. Ликино ул. Лесная | ООО «ВБК» | торф |

Котельные  поселения  находятся  как в  муниципальной  собственности (п. Красный Богатырь ул. Парковая, п. Болотский ул. Школьная), так и в частной собственности (п. Андреево ул. Первомайская, п. Тюрмеровка ул. Муромская и с. Ликино ул. Лесная). Муниципальные котельные находятся  в  аренде или на техническом  обслуживании теплоснабжающих  организаций на основании договоров аренды муниципального имущества.

Долевое  участие  котельных  в  общей  выработке  тепловой  энергии (тыс.  Гкал/год) для нужд потребителей распределяется  согласно  Рис. 1:

Плановая выработка тепловой  энергии, тыс. Гкал/год

.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | выработка план, всего (тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Андреево ул. Первомайская | 5,761 |
| 2 | п. Болотский ул. Школьная | 0,782 |
| 3 | п. Тюрмеровка ул. Муромская | 0,861 |
| 4 | п. Красный Богатырь ул. Парковая | 0,733 |
| 5 | с. Ликино ул. Лесная | 11,686 |
| 6 | п. Андреево ул. Парковая | 0,427 |

8.1.2.  Источники тепловой энергии

Таблица

| Наименование котельной | Марка котла | Вид топлива | Мощность МВт(Гкал/ч) | Подключенная нагрузка МВт(Гкал/ч) | Резерв тепловой мощности МВт(Гкал/ч) | КПД % | Режим работы котлов | Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды (Гкал/год) | Срок ввода в эксплуатацию, лет | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Андреево ул. Первомайская | Водогрейный Котел АК-1500 Вертикальный (2 компл.) | торфяной брикет | 3,0 (2,58) МВт(Гкал/ч) | 2,79 (2,4) МВт(Гкал/ч) | 0,21(0,18) МВт(Гкал/ч) | 92 | Водогрейный | 203,098 | 2 | Автоматическое регулирование температуры в контуре отопления осуществляется в соответствии с отопительным графиком теплоснабжающей организации (от температуры наружного воздуха | По приборам учета | Отказов работы оборудования нет | Отсутствуют |
| п. Андреево ул. Парковая | АС-300 POWER (1 ед.) | торфяной брикет дробленый | 0,258 Гкал/час | 0,21 Гкал/час | 0,048 Гкал/час | 90 |  | 17,41 | 1 |  |  |  |  |
| п. Болотский ул. Школьная | КЧМ - 5 (3 ед.) | каменный уголь | 0,16 (0,14) | 0,12 (0,10) | 0,04(0,04) | 87 |  | 7,843 | 3 |  |  |  |  |
| п. Тюрмеровка ул. Муромская | Benekof-100 ( 2 шт) | торфяные пелеты | 0,2 (0,17) МВт(Гкал/ч) | 0,16 (0,14) МВт(Гкал/ч) | 0,04(0,03) МВт(Гкал/ч) | 92 |  | 10,455 | 2 |  |  |  |  |
| п. Красный Богатырь ул. Парковая | Vitoplex-100 (2 шт) | природный газ | 0,3 (0,258) МВт(Гкал/ч) | 0,3 (0,258) МВт(Гкал/ч) | 0 | 90 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |
| с. Ликино ул. Лесная | Котел водогрейный твердотопливный NPW-SD 1500 hd 15-06-11-2шт., NPW-SD 300-1шт | фрезерный торф | 3,3 (2,84) МВт(Гкал/ч) | 2,56 (2,2) МВт(Гкал/ч) | 0,74(0,64) МВт(Гкал/ч) | 90 |  | 283,79 | 2 |  |  |  |  |

* - отопительный график теплоснабжающей организации (от температуры наружного воздуха) приведен в приложении №2

На  01.01.2014 г.  средний  физический  износ  котельных  составлял – 10 %.

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  поселения,  часть  потребителей частного  сектора,  объектов социальной сферы, промышленных и сельскохозяйственных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

д. Мостищи – от печей  на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует;

д. Бахтино  – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует;

д. Васильево – от печей  на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует;

с. Картмазово  – от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение –  проточных водонагревателей(50%);

д. Старое Кубаево – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – отсутствует;

д.Брыкино – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует;

с.Языково – от печей и котлов на твердом топливе и электричестве, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей (у 40 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д.Новая – от печей и котлов на твердом топливе , горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

д.Большая Козловка – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует;

д.Непейцино – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение отсутствует.

8.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

а) описание структуры тепловых сетей

Общая  протяженность  тепловых  сетей в  муниципальном образовании Андреевское сельское поселение  составляет 16073 погонных метров. Прокладка  тепловых  сетей  выполнена    в  надземном и подземном  исполнении.

Теплоснабжение  поселения  осуществляется  по  2-х  трубным  сетям, в  зависимости  от конструктивного исполнения котельного  оборудования и используемого  в  работе  температурного   графика  работы  котельной представлено  в  таблице

Таблица

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график работы котельной | Система отопления (трубопровод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Андреево ул. Первомайская | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 2 | п. Болотский ул. Школьная | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 3 | п. Тюрмеровка ул. Муромская | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 4 | п. Красный Богатырь ул. Парковая | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 5 | с. Ликино ул. Лесная | 95 оС /70 оС | 4- трубная система отопления |
| 6 | п. Андреево ул. Парковая | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |

б) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Исполнительная схема тепловых сетей приведена в приложении № 3

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение соответствуют СНиП (строительные нормы и правила) 41-02-2003 принятым и введенным в действие с 1 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.06.2003 г. № 110.

Тепловые сети в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение реконструированы в 2013 году. В качестве теплоизоляционного слоя (СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов») используется пенополиуретан, минеральная вата, рулонный стеклопластик и фольма ткань. Тип компенсирующих устройств выполнен П-образными компенсаторами, углами поворота трассы в виде Г-образных компенсаторов.  Грунт в местах прокладки тепловых сетей является пучинистый (глинистый, песчаный пылеватый и мелкий). Материальная характеристика тепловых сетей включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на обслуживании предприятия тепловых сетей, с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций (РД 153-34.0-20.523-98 методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии). Подключенная нагрузка составляет 5,098 Гкал/ч.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях от котельной пос. Андреево ул. Первомайская в качестве секционирующей и регулирующей арматуры находятся в работе:

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром  219мм- 12 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 159мм- 12 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100мм- 12 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 76мм- 30 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 57мм- 16 шт;

- Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 ММ – 4 шт.

На тепловых сетях от котельной пос. Красный Богатырь ул. Парковая в качестве секционирующей и регулирующей арматуры находятся в работе:

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100мм- 10 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 57мм- 2 шт;

На тепловых сетях от котельной пос. Болотский ул. Школьная в качестве секционирующей и регулирующей арматуры находятся в работе:

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 89мм- 8 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 57мм- 8 шт;

На тепловых сетях от котельной пос. Тюрмеровка ул. Муромская в качестве секционирующей и регулирующей арматуры находятся в работе:

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 76мм- 8 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 57мм- 8 шт;

- Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм – 4 шт.

На тепловых сетях от котельной с. Ликино ул. Лесная в качестве секционирующей и регулирующей арматуры находятся в работе:

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром  219мм- 10 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 159мм- 4 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100мм- 20 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 89мм- 2 шт;

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 57мм- 34 шт;

- Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 ММ – 30 шт.

На тепловых сетях от котельной пос. Андреево ул. Парковая в качестве секционирующей и регулирующей арматуры находятся в работе:

- Задвижки параллельные фланцовые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 76мм- 4 шт;

- Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 25 мм – 2 шт.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях от котельных пос. Андреево ул. Первомайская имеются тепловые камеры серии ТК 25-9 выполненных в железобетонном исполнении. Всего на тепловых сетях муниципального образования расположено 11 тепловых камеры (приложение № 3).

На тепловых сетях от остальных котельных тепловые камеры отсутствуют.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Применяемый в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение график 95/70°С (приложение № 2) позволят передавать тепло от источника тепла с меньшими расходами теплоносителя. Для домовых систем отопления потребителей применяется График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждается теплоснабжающей организацией.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Регулирование отпуска тепла в системах теплоснабжения. (суточное, сезонное) осуществляется как в источнике тепла, так и в теплопотребляющих установках. В водяных системах теплоснабжения производится так называемое центральное качественное регулирование подачи тепла по основному виду тепловой нагрузки — отоплению. Оно заключается в изменении температуры теплоносителя, подаваемого от источника теплоснабжения в тепловую сеть, в соответствии с принятым температурным графиком приложение № 2 (то есть зависимостью требуемой температуры воды в сети от температуры наружного воздуха).

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим системы теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение удовлетворяет следующим требованиям надежной и безаварийной эксплуатации:

- давление воды в обратном трубопроводе не превышает допустимого рабочего давления установленных в местных системах отопительных приборов;

- давление в обратном трубопроводе систем отопления выше статического давления систем теплопотребления,  обеспечивает их заполнение и превышает его на 1,0 кгс/см2;

- перепад давлений на всех тепловых вводах потребителей не меньше гидравлического сопротивления систем этих потребителей, т.е. располагаемые напоры у всех потребителей достаточны для их нормальной работы.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых требований в процессе разработки гидравлического режима, теплоснабжающей организации необходимо построить пьезометрические графики разводящих тепловых сетей отопления. Графики необходимо построить для всех разводящих тепловых сетей отопления. Графики построить при двух режимах работ систем теплоснабжения: статическом и динамическом. Статический режим характеризуется давлениями в сети при неработающих сетевых (циркуляционных), но включенных подпиточных насосах. Динамический режим характеризуется давлением, возникающим в сети и в системе теплопотребителей при работающей системе теплоснабжения, работающих сетевых насосах.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За последние пять лет отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов на тепловых сетях муниципального образования не зафиксировано.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По причине отсутствия отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов на тепловых сетях) статистика восстановлений не велась.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Потребность в диагностике в тепловых сетях (ТС) обусловлена:

- некачественными нормами проектирования и эксплуатации;

- некачественным строительством.

Причины высокой повреждаемости по данным анализа за период эксплуатации можно выделить следующие:

- существующая нормативная база проектирования и строительства не соответствует современным условиям эксплуатации подземных теплопроводов;

- низкие защитные свойства традиционных изоляционных материалов, усугубленные низким качеством проектирования и строительства.

О низком качестве изоляционных материалов говорит тот факт, что основными коррозионными факторами по степени убывания были и остаются: подтопление грунтовыми водами, капель или протечки сверху на теплопровод, заиленный канал.

С целью определения технического состояния тепловых сетей теплоснабжающим предприятиям необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения утвержденными заместителем Министра регионального развития Российской Федерации 25 апреля 2012 года.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществлять согласно типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000 года № 285

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида тепловых энергоустановок. Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых энергоустановок осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требований заводов-изготовителей.

С целью определения технического состояния тепловых сетей теплоснабжающему предприятию необходимо руководствоваться следующими методами испытания (диагностики):

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии)

При расчете технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоснабжающему предприятию следует руководствоваться Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии"
(с изменениями от 1 февраля 2010 г.).

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии установлены на всех источниках центрального теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение. Тепловые потери в тепловых сетях не превышают действующий норматив.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Данный тип присоединения является оптимальным, показанный на рисунке а, при нем обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. В муниципальном образовании Андреевское сельское поселение применена зависимая схема присоединения системы водяного отопления к тепловым сетям. рисунок а

| ТС |  |  | Тп |  |  |  |  | Абонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | То |  |  |  |  |  |

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Во всех котельных обеспечивающих центральное теплоснабжение установлены приборы учета тепловой энергии СПТ-941. Приборы введены в эксплуатацию в 2012 году.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В муниципальном образовании Андреевское сельское поселение работа диспетчерских служб теплоснабжающих организаций организована в соответствии с типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000 года № 285

Основными  задачами  диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий  при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения являются:

- быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, незатронутого технологическими нарушениями;

- создание надежной послеаварийной схемы и режима работы систем в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, при возможности его включения в работу и восстановления схемы сети.

Ликвидацией технологических нарушений на объектах теплоснабжения в штатных ситуациях руководит главный инженер теплоснабжающего предприятия. Его указания являются обязательными для всех без исключения.

Ликвидацией технологических нарушений на котельных, инженерных сетях и оборудовании руководят начальники (мастера) соответствующих цехов.

Оперативно-диспетчерский персонал несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимает решения и осуществляет мероприятия по восстановлению нормального режима независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На центральных источниках теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение проектами не предусмотрены центральные тепловые пункты и насосные станции.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления— комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие давления возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов в источнике теплоты. Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений при гидравлическом ударе на котельных предусмотрены:

1) устройство в источнике теплоты противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны;

2) устройство для сброса давлений — гидрозатворы, сбросные предохранительные клапаны

3) устройство автоматического включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Андреевское сельское поселение бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

8.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная пос. Андреево ул. Первомайская

| Жилищный фонд | Прочие потребители | Объекты социальной сферы |
| --- | --- | --- |
| ж/д № 1 по ул. Первомайская | административное здание ООО «Андреевская УК» | Андреевский СДК |
| ж/д № 3 по ул. Первомайская | магазин № 7 | Андреевская амбулатория |
| ж/д № 4 по ул. Первомайская |  | МДОУ детский сад № 2 п. Андреево |
| ж/д № 5 по ул. Первомайская |  |  |
| ж/д № 6 по ул. Первомайская |  |  |
| ж/д № 9 по ул. Первомайская |  |  |
| ж/д № 13 по ул. Первомайская |  |  |
| ж/д № 15 по ул. Первомайская |  |  |
| ж/д № 17 по ул. Первомайская |  |  |
| ж/д № 19 по ул. Первомайская |  |  |

Котельная с. Ликино ул. Лесная

| Жилищный фонд | Прочие потребители | Объекты социальной сферы |
| --- | --- | --- |
| ж/д № 5 по ул. Лесная | ИК -10 | МДОУ «Детский сад с. Ликино» |
| ж/д № 6 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 7 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 8 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 9 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 10 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 11 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 12 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 13 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 17 по ул. Лесная |  |  |
| ж/д № 18 по ул. Лесная |  |  |

Котельная пос. Болотский ул. Школьная

| Жилищный фонд | Прочие потребители | Объекты социальной сферы |
| --- | --- | --- |
| ж/д № 18 по ул. Садовая | Магазин РАЙПО | Болотский СДК |
| ж/д № 8 по ул. Школьная |  |  |

Котельная пос. Тюрмеровка ул. Муромская

| Жилищный фонд |  | Объекты социальной сферы |
| --- | --- | --- |
| ж/д № 1а по ул. Муромская |  | Тюрмеровский МУСО |

Котельная пос. Красный Богатырь ул. Парковая

|  | Объекты социальной сферы |  |
| --- | --- | --- |
|  | МДОУ «Детский сад п. Кр.Богатырь» |  |
|  | МОУ «Краснобогатырская СОШ» |  |
|  | ФАП п. Кр.Богатырь |  |

Котельная пос. Андреево ул. Парковая

|  | Объекты социальной сферы |  |
| --- | --- | --- |
|  | МОУ «Андреевская СОШ» |  |

8.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления муниципального образования Андреевское сельское поселение определены на основе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 года № 610)

| Адрес объекта | Годовое потребление, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная с. Ликино ул. Лесная |
| улица Лесная, 5 | 114,66 |
| улица Лесная, 6 | 111,23 |
| улица Лесная, 7 | 131,32 |
| Улица Лесная, 8 | 136,08 |
| улица Лесная, 9 | 125,79 |
| улица Лесная, 10 | 33,74 |
| улица Лесная, 11 | 138,39 |
| улица Лесная, 12 | 80,50 |
| улица Лесная, 13 | 136,22 |
| улица Лесная, 17 | 52,5 |
| улица Лесная, 18 | 132,3 |
| Детский сад | 142,53 |
| Исправительная колония ИК-10 | 1603,94 |
| Котельная п. Андреево ул. Первомайская |
| улица Первомайская, 1 | 395,79 |
| улица Первомайская, 3 | 321 |
| улица Первомайская. 4 | 223,63 |
| улица Первомайская, 5 | 170,55 |
| улица Первомайская, 9 | 120,93 |
| улица Первомайская, 6 | 350,76 |
| улица Первомайская, 7 (магазин) | 33,36 |
| улица Первомайская, 11 (здание ЖКХ) | 15,19 |
| Улица Первомайская, 13 | 113,4 |
| улица Первомайская, 15 | 446,6 |
| улица Первомайская, 15а (клуб) | 93,11 |
| улица Первомайская, 17 | 310,21 |
| улица Первомайская, 19 | 496,77 |
| улица Первомайская, 3а (поликлиника) | 151,05 |
| улица Первомайская , 1а (детский сад) | 242,57 |
| Котельная п.Тюрмеровка ул. Муромская |
| Жилой дом | 26,52 |
| Административные здания | 267,97 |
| Котельная п.Болотский ул. Школьная |
| улица Садовая, 18 | 120,77 |
| улица Школьная, 8 | 120,77 |
| Ул.Школьная, здание клуба | 159,9 |
| Ул. Школьная магазин «Хлебопродукт» | 22,76 |
| Котельная п. Красный Богатырь ул. Парковая |
| ул.Парковая ,22 (школа) | 441 |
| Ул.Парковая, 23 (ФАП) | 71,4 |
| Ул.Почтовая, 1в (детсад) | 210,5 |
| Котельная п. Андреево ул. Парковая |
| здание школы | 426,92 |

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории муниципального образования Андреевское сельское поселение часть многоквартирных домов оборудованы индивидуальными  (квартирными) источниками тепловой энергии, а именно:

| Адрес многоквартирного дома | Кол-во квартир | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| п. Красный Богатырь |
| ул. Ленина № 18 | 8 квартир | 293,4 |
| ул. Ленина № 32 | 8 квартир | 292,6 |
| ул. Ленина № 32а | 8 квартир | 296,1 |
| ул. Пионерская № 2 | 8 квартир | 284,4 |
| ул. Пионерская № 4 | 8 квартир | 278,7 |
| итого | 40 квартир | 1445,2 |
| п. Тюрмеровка |
| ул. Краснознаменная №14а | 16 квартир | 715,0 |
| ул. Краснознаменная № 30 | 12 квартир | 556,8 |
| ул. Краснознаменная № 32 | 12 квартир | 554,4 |
| ул. Краснознаменная № 34 | 12 квартир | 562,3 |
| ул. Краснознаменная № 36 | 12 квартир | 556,1 |
| ул. Краснознаменная № 38 | 12 квартир | 554,4 |
| ул. Краснознаменная № 40 | 12 квартир | 614,3 |
| ул. Краснознаменная № 42 | 12 квартир | 590,8 |
| итого | 100 квартир | 4704,1 |
| д. Новая |
| ул. Муромская № 26 | 8 квартир | 379,0 |
| ул. Муромская № 28 | 8 квартир | 382,8 |
| ул. Муромская № 30 | 12 квартир | 546,5 |
| ул. Муромская № 53 | 12 квартир | 569,1 |
| итого | 40 квартир | 1877,4 |
| п. Андреево |
| ул. Коммунистическая № 2 | 8 квартир | 356,6 |
| ул. Коммунистическая № 4 | 8 квартир | 355,5 |
| ул. Коммунистическая № 6 | 8 квартир | 371,0 |
| ул. Коммунистическая № 6/2 | 8 квартир | 362,9 |
| ул. Коммунистическая № 8 | 12 квартир | 490,1 |
| ул. Почтовая № 12 | 8 квартир | 287,3 |
| ул. Почтовая № 47 | 12 квартир | 448,9 |
| ул. Почтовая № 49 | 8 квартир | 296,4 |
| ул. Почтовая № 51 | 12 квартир | 442,2 |
| ул. Труда № 25 | 12 квартир | 515,1 |
| итого | 96 квартир | 3926,0 |
| Всего | 276 квартиры | 11952,7 |

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Значение потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом по муниципальному образованию Андреевское сельское поселение составляет:

- от котельной пос. Андреево ул. Первомайская – 3484,92 Гкал/год;

- от котельной пос. Андреево ул. Парковая – 426,92 Гкал/год;

- от котельной пос. Тюрмеровка ул. Муромская – 294,49 Гкал/год;

- от котельной пос. Болотский ул. Школьная – 424,2 Гкал/год;

- от котельной пос. Красный Богатырь ул. Парковая – 722,9 Гкал/год;

- от котельной с. Ликино ул. Лесная – 2939,2 Гкал/год.

г) значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

В муниципальном образовании Андреевское сельское поселение потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды.

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В муниципальном образовании Андреевское сельское поселение постановлением Главы Судогодского района от 05.05.2009 года № 1184 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения» утвержден норматив на отопление в размере 0,0271 Гкал/м2.

8.1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии – по каждому из выводов

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Андреево

ул. Первомайская

Таблица

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 |
| --- | --- |
| Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,4 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,18 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Андреево

ул. Парковая

Таблица

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,258 |
| --- | --- |
| Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,21 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,048 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Болотский

ул. Школьная

Таблица

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,16 |
| --- | --- |
| Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,12 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,04 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Тюрмеровка ул. Муромская

Таблица

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,17 |
| --- | --- |
| Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,03 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Красный Богатырь

ул. Парковая

Таблица

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,258 |
| --- | --- |
| Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,258 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Ликино ул. Лесная

Таблица

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,84 |
| --- | --- |
| Общая подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,2 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,64 |

б) резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Котельная п. Андреево ул. Первомайская  резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, - 0,18 Гкал/ч;

Котельная п. Андреево ул. Парковая резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, - 0,048 Гкал/ч;

Котельная п. Болотский ул. Школьная резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, - 0,04 Гкал/ч;

Котельная п. Тюрмеровка ул. Муромская резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, - 0,03 Гкал/ч;

Котельная п. Красный Богатырь ул. Парковая резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, - 0 Гкал/ч;

Котельная с. Ликино ул. Лесная резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, - 0,64 Гкал/ч

в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Согласно утвержденного топливного баланса на территории муниципального образования Андреевское сельское поселение дефицит тепловой мощности отсутствует.

д) резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории муниципального образования Андреевское сельское поселение имеется резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в размере 0,938 Гкал/ч. Данный резерв необходим для поддержания нормативного температурного режима подключенных к центральному теплоснабжению абонентов в случае выхода из строя основного оборудования либо при аномально холодной температуре наружного воздуха.

8.1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве топлива источников центрального теплоснабжения в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение используются: природный газ, торф и каменный уголь.

Суммарное потребление топлива для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии представлено в таблице.

Таблица

Потребление топлива для нужд теплоснабжения

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива | Вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тн | Зимний период, тн | Летний период, тн | Переходный период, тн |  |  |
| Котельная с.Ликино | 4500,0 | 2250 | 200 | 2050 | Фрезерный торф | Опилки |
| Котельная п.Андреево ул.Первомайская | 2560 | 1510 | 0 | 1050 | Торфяной брикет | Щепа, гранулы |
| Котельная п.Андреево ул.Парковая | 290 | 174 | 0 | 116 | Торфяные гранулы | Уголь, дрова |
| Котельная п.Тюрмеровка | 237 | 120 | 26 | 90 | Торфяной брикет, гранулы | Уголь, дрова |
| Котельная п.Болотский | 312 | 300 | 0 | 12 | Уголь | Торфяной брикет |
| Газовая котельная п.Красный богатырь | 65,5 (Тыс.м3) | 43,5 | 0 | 22 | Газ | Не предусмотрен |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным топливом на котельных муниципального образования Андреевское сельское поселение согласно проектам строительства источников теплоснабжения является щепа, опилки, торф.

8.1.8. Надежность теплоснабжения

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной муниципального образования Андреевское сельское поселение используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203). Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице.

Таблица

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Андреево ул. Первомайская | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 0,80 |
| п. Андреево ул. Парковая | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,80 | 0,80 |
| с. Ликино ул. Лесная | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 0,80 |
| п. Тюрмеровка ул. Муромская | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| п.Красный Богатырь ул. Парковая | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| п. Болотский ул. Школьная | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

При Кнад=0,89 система теплоснабжения поселения относится к надежным (Кнад от 0,78 до 0,97) системам теплоснабжения.

б) анализ аварийных отключений потребителей

За время работы источников центрального теплоснабжения аварийных отключений потребителей не зафиксировано.

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Допустимое время устранения аварий  и инцидентов в системах  отопления  жилых  домов составляет:

- продолжительность отключения наружных сетей отопления в аварийных ситуациях в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000  определяется допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 0С;

- не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 0С;

- не более  4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 0С.

- длительность отключения отдельных зданий и участков сети при отрицательных температурах наружного воздуха без спуска воды в соответствии с п. 3.2.8 ПЭТУиТСП:

- дома  деревянного исполнения:

3 ч – при температуре наружного воздуха  от 0 0С  до – 10 0С;

2 ч – при температуре наружного  воздуха от - 11 0С  до – 20 0С;

1,5 ч – при температуре наружного  воздуха от - 21 0С  до – 30 0С;

1 ч – при температуре наружного  воздуха  ниже  - 310С.

8.1.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица

| Наименование предприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоуголь» | 3726,36 руб./Гкал | 0 руб./Гкал | 0 руб./Гкал |
| ООО «Теплотрейдинг» | 0 руб./Гкал | 2641,14 руб./Гкал | 2813,4 руб./Гкал |
| ООО «Тепловые системы» | 0 руб./ руб./Гкал | 4559,72 руб./Гкал | 5837,08 руб./Гкал |
| ООО «ВБК» | 0 руб./ руб./Гкал | 3775,65 руб./Гкал | 4226,28 руб./Гкал |
| ООО «Комтеплосервис» | 3676,92 руб./Гкал | 4103,11 руб./Гкал | 0 руб./Гкал |

б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

Согласно постановлений Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области на момент актуализации схемы теплоснабжения тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального образования Андреевское сельское поселение составили:

1. ООО «Теплотрейдинг» постановление от 11.12.2013 года № 33/6 -2813,4 руб./Гкал;

2. ООО «Тепловые системы» постановление от 21.03.2014 года № 8/1 – 5837,08 руб./Гкал;

3. ООО «ВБК» постановление от 05.11.2013 года № 26/3 -4226,28 руб./Гкал.

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

На территории муниципального образования Андреевское сельское поселение плата за подключение к системе теплоснабжения и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не предусмотрена.

8.1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Среди проблем и особенностей теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение можно выделить следующие:

- Отсутствие наладки тепловых сетей, что приводит к повышенным расходам теплоносителя, и, соответственно, затратам на его перекачку, недотопу отдаленных потребителей. Подключение потребителей с малыми тепловыми нагрузками (частные деревянные дома) к тепловым сетям, пропускная способность которых многократно превышает необходимую, при отсутствии дроссельных устройств.

- Отсутствие  приборов автоматического регулирования тепловой нагрузкой у абонентов.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Газификация поселения дает возможность частным потребителям переходить на индивидуальное газовое отопление. Основной проблемой развития данного направления является низкая доходная база населения.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение отсутствуют. В качестве топлива используется: природный газ, каменный уголь, торф, дрова и электрическая энергия.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение отсутствуют.

8.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения:

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

В виду того, что генеральным планом муниципального образования Андреевское сельское поселение не предусмотрено строительство многоквартирных домов, а малоэтажная застройка предполагается с использованием индивидуального теплоснабжения, то уровень потребления тепловой энергии останется на уровне 2013 года.

8.3.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Потребление тепловой энергии будет оставаться на уровне 2013 года, прироста строительных фондов согласно утвержденного генерального плана муниципального образования на срок до 2030 года нет. Однако,  удельное потребление ресурсов должно снижаться в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Снижение потребления ресурсов следует производить за счет выполнения мероприятий, рекомендованных по результатам энергетического обследования, за счет установки приборов автоматического регулирования, проведения наладочных работ в тепловых сетях и реконструкции изоляции тепловых сетей.

8.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В качестве теплоносителя во всех системах теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение используется вода. Техническое водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Перспективное потребление воды на нужды теплоснабжения, исходя из современных условий и отсутствия роста строительных фондов до 2030 года потребления тепла, представлено в таблице.

Таблица

Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения

| Наименование показателей | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2030 |
| Потребление воды на нужды теплоснабжения, тыс м3/год | 9,707 | 9,707 |

8.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Котельные п. Андреево ул. Первомайская, п. Красный Богатырь ул. Парковая, с. Ликино ул. Лесная, п. Тюрмеровка ул. Муромская, п. Болотский ул. Школьная введены в эксплуатацию в 2012 году. Котельная п. Андреево ул. Парковая введена в эксплуатацию в 2013 году. Все выше перечисленные котельные оснащены новым оборудованием и современными средствами автоматизации в ближайшее время не потребуют какой-либо модернизации и капитальных дополнительных вложений. Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и перевод котельных в «пиковый» режим работы не планируется. В виду перевода жилищного фонда п. Болотский на индивидуальное теплоснабжение, планируется вывести из эксплуатации в 2016 году котельную по ул. Школьная, обеспечивающую центральное теплоснабжение многоквартирных домов.

В зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями до 2030 года планируется перевести потребителей на индивидуальное теплоснабжение в соответствии с муниципальной целевой программой «Перевод многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы на индивидуальное отопление в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение на 2013-2014 и последующие годы».

8.6.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

К основным мероприятиям по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей муниципального образования являются:

- Проведение наладки тепловых сетей.

- Разработка инвестиционной программы установка тепловых счетчиков у потребителей.

- Разработка инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

- Восстановление изоляции надземных участков трубопроводов тепловых сетей.

8.7.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

в) расчеты эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Финансовая потребность для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также перечень программных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования прописаны в муниципальной целевой программе «Перевод многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы на индивидуальное отопление в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение на 2013-2014 годы» и подлежат ежегодной актуализации при формировании бюджета на очередной финансовый год.

8.8 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенных открытых конкурсов,  протоколов рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения муниципальных контрактов на аренду муниципального имущества, между администрацией муниципального образования Андреевское сельское поселение и теплоснабжающими организациями заключены  договора в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение.  В соответствие с заключенными муниципальными контрактами, администрация поселения передала объекты теплоснабжения поселения для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. На основании вышеизложенного, в соответствии с договорами аренды на территории муниципального образования Андреевское сельское поселение едиными теплоснабжающими организациями, до момента следующих торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, являются:

1. Котельные п. Андреево ул. Первомайская и ул. Парковая, а также котельные п. Тюрмеровка ул. Муромская и с. Ликино ул. Лесная – собственник источников теплоснабжения ООО «ВБК»;

2. Котельная п. Красный Богатырь ул. Парковая – ООО «Теплопром»;

3. Котельная п. Болотский ул. Школьная – ООО «Тепловые системы».

IX. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Андреевское сельское поселение Судогодского района, а также сельскохозяйственного производства и животноводства приняты подземные воды гжельско-ассельского водоносного горизонта.

Эксплуатацию систем водоснабжения муниципального образования осуществляет ООО «Комводснаб» (пос. Андреево Судогодского района, ул. Первомайская, 11). Предприятие обслуживает центральные водопроводные сети. В частных домах водопроводные сети до точки соединения с центральным водопроводом, обслуживает собственник жилого помещения (абонент).

Отбор воды осуществляется из артскважин и из шахтных колодцев.

На территории муниципального образования эксплуатируются артезианские скважины  расположенные в населенных пунктах: поселки Андреево, Тюрмеровка, Болотский, Красный Богатырь, с. Ликино, с. Картмазово, деревни Новая, Языково, Брыкино, Мостищи.

Остальные населенные пункты муниципального образования (деревни с постоянно проживающим населением менее 10 чел., а также дачники) используют для водоснабжения шахтные колодцы. Сведения о существующем положении водоснабжения приведены в таблице

Таблица

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| п. Андреево | Семь артскважин: две артскважины на (ул. Первомайская), одна на территории ГАТП, одна на территории школы, две на территории ЛПХ, одна на 30 км. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ8-25-100, ЭЦВ 6-10-110 (резервная на территории ЛПХ) расположены в наземных кирпичных павильонах. Частотными преобразователями оснащены скважины расположенные: - на ЛПХ (резервной и основной); - установлены приборы учета Зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения не обеспечиваются; ограждения отсутствуют. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая из разнородных труб (чугунные, металлические, полителеновые) от Ø150 до 32мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, протяженностью 25500 м. Имеются вводы в дома; часть населения пользуется водоразборными колонками. На сети имеются пять водонапорных башен (две башни емк. По 25,0 м3, три башни емк. 15,0 м3). Для наружного пожаротушения используются два пожарных водоема емк. 200 и 100 м3. |
| п. Тюрмеровка | Пять артскважин: одна артскважина на территории дома милосердия, одна на территории клуба, одна на территории метеополигона, две (рабочая и резервная) на территории предприятия «Ротопласт». Скважины оборудованы насосами ЭЦВ8-25-100, расположены в наземных кирпичных павильонах. Частотными преобразователями оснащена скважина расположенныя: - на ул.Песочная; - установлены приборы учета Зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения имеются. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая из разнородных труб (чугунные, металлические, полителеновые) от Ø100 до 50 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, протяженностью 6050 м. Имеются вводы в дома; часть населения пользуется водоразборными колонками. На сети имеются две водонапорные башни емк.2* 15,0 м3. Для наружного пожаротушения используются два пожарных водоема емк. 250 и 200 м3. |
| п. Болотский | Две артскважины (рабочая и резервная) расположены в наземных кирпичных павильонах. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 6-10-110. Частотными преобразователями оснащены обе скважины. -установлены приборы учета Зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения имеются. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая из разнородных труб (чугунные, металлические, полителеновые) от Ø100 до 50 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками протяженностью 6200м. На сети имеется водонапорная башня емк. 15,0 м3, (выведена из экспуатации в связи с аварийностью в 2012 году) Для наружного пожаротушения используется пожарный водоем емк. 300 м3, оборудованный пирсом. Отбор воды осуществляется из водоразборных колонок и от вводов в дома. |
| п. Красный Богатырь | Две артскважины (рабочая и резервная) расположены в наземных кирпичных павильонах. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 6-10-110 расположены в наземных кирпичных павильонах. -установлены приборы учета Зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения ограждены. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая и из разнородных труб (чугунные, металлические, полителеновые) от Ø100 до 50 мм с пожарными гидрантами и водоразборными колонками протяженностью 8500 м. На сети имеется водонапорная башня емк. 15,0 м3. Для наружного пожаротушения используются два пожарных водоема емк. 60 и 300 м3, оборудованные пирсами. Отбор воды осуществляется из водоразборных колонок и от вводов в дома. |
| с. Ликино | Две артскважины расположены в наземных кирпичных павильонах. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 6-10-110 расположены в наземных кирпичных павильонах. -установлены приборы учета Зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения ограждены. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая из разнородных труб (чугунные, металлические, полителеновые) от Ø100 до 50 мм с пожарными гидрантами и водоразборными колонками. На сети имеются две водонапорные башни емк. 15,0 и 25,0 м3. Для наружного пожаротушения используется пожарный водоем емк. 200 м3, оборудованный пирсом. Отбор воды осуществляется из водоразборных колонок и от вводов в дома. |
| д. Новая | Две артскважины, расположенные в наземных кирпичных павильонах и оборудованные насосами ЭЦВ8 25-100 (рабочая), ЭЦВ6-10-110 (резервная). -установлены приборы учета. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения имеется. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая из чугунных труб Ø100 мм с пожарными гидрантами и водоразборными колонками. На сети имеется водонапорная башня емк. 15,0 м3. Для наружного пожаротушения используется пожарный водоем емк. 200 м3, оборудованный пирсом. Отбор воды осуществляется из водоразборных колонок и от вводов в дома. |
| д. Языково | Артскважина расположенная на территории фермы, оборудованная насосом ЭЦВ6-10-110, в наземном кирпичном павильоне. -установлены приборы учета. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения имеется. | Водопроводная сеть тупиково-кольцевая из полиэтиленовых труб Ø75 мм с пожарными гидрантами и водоразборными колонками протяженностью 1630 м. На сети имеется водонапорная башня емк. 15,0 м3. Для наружного пожаротушения используется пожарный водоем емк. 300 м3, оборудованный пирсом. Отбор воды осуществляется из водоразборных колонок и от вводов в дома. |
| с. Картмазово | Две артскважины (1 рабочая, 1 резервная). Установлен насос ЭЦВ8-25-100. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса ограждена. | Две водонапорные башни емкостью по 15,0 м3. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых и стальных труб Ø32…110 мм, с водоразборными колонками и пожарными гидрантами, общая длина 1780 м. Имеются вводы в дома. |
| д. Мостищи | Артскважина расположена на окраине деревни. Установлен насос «Вихрь» СН-90В. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водопроводная сеть отсутствует. Артскважина работает как колонка. |
| Д.Брыкино | Артскважина расположена на окраине деревни. Установлен насос «Вихрь» СН-90В. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водопроводная сеть отсутствует. Артскважина работает как колонка. |
| д. Непейцыно д.Большая Козловка х Преодражен- ский д. Старое Кубаево д. Васильево д. Бахтино | Подземные воды | Шахтные колодцы |

##### Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчётные формулы и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

,    м3/сут

где    qж.ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека; по приложению 3 СНиП /1/;

Nж – расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут. макс. в м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

,    м3/сут

где    qж.макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека; по приложению 3 СНиП /1/;

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле

Qсут.пол. = F × n × 10-3 ,  м3/сут

где     F – площадь приусадебных участков, м2;

n – норма расхода воды на поливку, л/м2 в сут (по таблице 3 СНиП /2/ и п. 4.3 Рекомендаций/5/).

Хозяйственно-питьевое водопотребление

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, расходы воды на поливку зеленых насаждений, принимаются в соответствии с СНиП /2/.

Расходы воды на нужды местной промышленности и неучтенные принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчёты нормативного (прогнозного) водопотребления на первую очередь и полное развитие приведёны в таблицах 3, 4.

Минимальный свободный напор у санитарных приборов в индивидуальных жилых зданиях в соответствии СНиП /1/ должен составлять не менее 2 м

В сети централизованного водоснабжения населенного пункта над поверхностью земли принимается: при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 18 м, при пожаротушении – 10 м; максимальный свободный напор не должен превышать 45 м.

Противопожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение сельских населенных пунктов, входящих в муниципальное образование на один пожар и расчётное количество одновременных пожаров определяются по таблице 1 СП /3/ в зависимости от численности населения.

При числе жителей не более 1,0 тыс. расчетное количество одновременных пожаров и застройке зданиями не более 2 этажей принимается один пожар с расходом 5,0 л/с.

п. Андреево – расчетный расход воды на пожаротушение существующей школы на 430 учащихся принимается:

- на наружное пожаротушение - 15 л/с.;

- на внутреннее пожаротушение – одна струя 2,5 л/с.

Расчётные расходы воды на наружное пожаротушение для сельских поселений (и при необходимости на внутреннее пожаротушение), имеющих системы водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Расчетное водопользование МО Андреевское сельское поселение (Первая очередь-2015 г.)

Таблица

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Единица измерения | Кол-во | Норма расхода воды, л/сут | Расходы воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Андреево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 1800 | 250 | 300 | 450,0 | 540,0 |  |
| 1.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 2045 | 95 | 120 | 194,3 | 245,4 |  |
| 1.3 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 163 | 50 | 50 | 8,2 | 8,2 |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2, 1.3 | чел | 4008 |  |  | 652,5 | 793,6 |  |
| 1.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 130,5 | 158,7 |  |
| 1.5 | МДОУ Детский сад №1 | ребенок | 61 | 75 | 105 | 4,6 | 6,4 |  |
| 1.6 | МОУ Андреевская ср. школа | учащийся | 430 | 10 | 11,5 | 4,3 | 5,0 |  |
| 1.7 | МДОУ Детский сад №2 | ребенок | 116 | 75 | 105 | 8,7 | 12,2 |  |
| 1.8 | МДОУ Детский сад №3 | ребенок | 67 | 75 | 105 | 5,0 | 7,0 |  |
| Итого по п.п. 1.1- 1.8 |  |  |  |  | 805,6 | 982,9 |  |
| 1.9 | Полив зеленых насаждений (1785 участков по 500 м2) | м2 | 892500 | 6 | - | 5355,0 | 5355,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего пос. Андреево |  |  |  |  | 6160,6 | 6337,9 |  |
| 2 | п. Тюрмеровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 515 | 95 | 120 | 48,9 | 61,8 |  |
| 2.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 200 | 250 | 300 | 50,0 | 60,0 |  |
| 2.3 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 21 | 50 | 50 | 1,1 | 1,1 |  |
| Итого по п.п. 2.1, 2.2, 2.3 | чел | 736 |  |  | 100,0 | 122,9 |  |
| 2.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 20,0 | 24,6 |  |
| 2.5 | ГБУСО «Тюрмеровский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» | койка | 51 | 115 | 115 | 5,9 | 5,9 |  |
| Итого по п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |  |  |  |  | 125,9 | 153,4 |  |
| 2.6 | Полив зеленых насаждений (355 участков по 500 м2) | м2 | 177500 | 6 | - | 1065,0 | 1065,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего пос. Тюрмеровка |  |  |  |  | 1190,9 | 1218,4 |  |
| 3 | п. Болотский |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 40 | 250 | 300 | 10,0 | 12,0 |  |
| 3.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 658 | 95 | 120 | 62,5 | 79,0 |  |
| 3.3 | Жители, проживающие в домах с водопользованием с ВРК | чел | 26 | 50 | 50 | 1,3 | 1,3 |  |
| Итого по п.п. 3.1, 3.2, 3.3 | чел | 724 |  |  | 73,8 | 92,3 |  |
| 3.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 14,8 | 18,5 |  |
| Итого по п.п. 3.1 -3.4 |  |  |  |  | 88,6 | 110,8 |  |
| 3.5 | Полив зеленых насаждений (342 участка по 500 м2) | м2 | 171000 | 6 | - | 1026,0 | 1026,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего пос. Болотский |  |  |  |  | 1114,6 | 1136,8 |  |
| 4 | с. Ликино |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 450 | 250 | 300 | 112,5 | 135,0 |  |
| 4.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 220 | 95 | 120 | 20,9 | 26,4 |  |
| 4.3 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 106 | 50 | 50 | 5,3 | 5,3 |  |
| Итого по п.п. 4.1, 4.2, 4.3 | чел | 776 |  |  | 138,7 | 166,7 |  |
| 4.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 27,7 | 33,3 |  |
| 4.5 | МОУ Ликинская начальная общеобразовательная школа | учащийся | 15 | 10 | 11,5 | 0,15 | 0,17 |  |
| 4.6 | МДОУ Детский сад | ребенок | 27 | 75 | 105 | 2,0 | 2,8 |  |
| Итого по п.п. 4.1- 4.6 |  |  |  |  | 168,6 | 203,0 |  |
| 4.7 | Полив зеленых насаждений (401 участок по 500 м2) | м2 | 200500 | 6 | - | 1203,0 | 1203,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с.Ликино |  |  |  |  | 1371,5 | 1406,0 |  |
| 5 | д. Новая |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 340 | 95 | 120 | 32,3 | 40,8 |  |
| 5.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 15 | 50 | 50 | 0,8 | 0,8 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2 | чел | 355 |  |  | 33,1 | 41,6 |  |
| 5.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 6,6 | 8,3 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2, 5.3 |  |  |  |  | 39,7 | 49,9 |  |
| 5.4 | Полив зеленых насаждений ( 151 участок по 500 м2) | м2 | 75500 | 6 | - | 453,0 | 453,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Новая |  |  |  |  | 492,7 | 502,9 |  |
| 6 | п. Красный Богатырь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 980 | 190 | 225 | 186,2 | 220,5 |  |
| 6.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 58 | 50 | 50 | 2,9 | 2,9 |  |
| Итого по п.п. 6.1, 6.2 | чел | 1038 |  |  | 189,1 | 223,4 |  |
| 6.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 37,8 | 44,7 |  |
| 6.4 | МДОУ Детский сад | ребенок | 60 | 75 | 105 | 4,5 | 6,3 |  |
| 6.5 | МОУ Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа | учащийся | 146 | 10 | 11,5 | 1,5 | 1,7 |  |
| Итого по п.п. 6.1- 6.5 |  |  |  |  | 232,9 | 276,1 |  |
| 6.6 | Полив зеленых насаждений (508 участков по 500 м2) | м2 | 254000 | 6 | - | 1524,0 | 1524,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего п. Красный Богатырь |  |  |  |  | 1756,9 | 1800,1 |  |
| 7 | с. Языково |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 37 | 95 | 120 | 3,5 | 4,4 |  |
| 7.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 50 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 |  |
| Итого по п.п. 7.1, 7.2 | чел | 87 |  |  | 6,0 | 6,9 |  |
| 7.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 1,2 | 1,4 |  |
| Итого по п.п.7.1, 7.2, 7.3 |  |  |  |  | 7,2 | 8,3 |  |
| 7.4 | Полив зеленых насаждений (70 участков по 500 м2) | м2 | 35000 | 6 | - | 210,0 | 210,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с. Языково |  |  |  |  | 217,2 | 218,3 |  |
| 8 | с. Картмазово |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией без ванн | чел | 180 | 95 | 120 | 17,1 | 21,6 |  |
| 8.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 54 | 50 | 50 | 2,7 | 2,7 |  |
| Итого по п.п. 8.1, 8.2 | чел | 234 |  |  | 19,8 | 24,3 |  |
| 8.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 4,0 | 4,9 |  |
| Итого по п.п.8.1, 8.2, 8.3 |  |  |  |  | 23,8 | 29,2 |  |
| 8.4 | Полив зеленых насаждений (129 участков по 500 м2) | м2 | 64500 | 6 | - | 387,0 | 387,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с. Картмазово |  |  |  |  | 410,8 | 416,2 |  |
| 9 | Другие населенные пункты включенные в МО Андреевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Жители, проживающие в домах с водопользованием из шахтных колодцев | чел | 293 | 50 | 50 | 14,7 | 14,7 |  |
| 9.2 | Полив зеленых насаждений ( 263 участков по 500 м2) | м2 | 131500 | 6 | - | 789,0 | 789,0 | Из шахтных колодцев |
| Другие населенные пункты включенные в МО Андреевское сельское поселение |  |  |  |  | 803,7 | 803,7 |  |
| Всего по сельскому поселению (с поливом зеленых насаждений) |  |  |  |  | 13519,0 | 13840,3 |  |
| То же (без полива зеленых насаждений) |  |  |  |  | 2296,0 | 2617,3 |  |

Расчетное водопользование МО Андреевское сельское поселение (Расчетный срок-2030 г.)

Таблица

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Единица измерения | Кол-во | Норма расхода воды, л/сут | Расходы воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния | В средние сутки | В сутки максимального водопотребле-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Андреево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 1800 | 250 | 300 | 450,0 | 540,0 |  |
| 1.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 1945 | 190 | 225 | 369,6 | 437,6 |  |
| 1.3 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 183 | 50 | 50 | 9,2 | 9,2 |  |
| Итого по п.п. 1.1, 1.2, 1.3 | чел | 3928 |  |  | 828,8 | 986,8 |  |
| 1.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 165,8 | 197,4 |  |
| 1.5 | МДОУ Детский сад №1 | ребенок | 61 | 75 | 105 | 4,6 | 6,4 |  |
| 1.6 | МОУ Андреевская ср. школа | учащийся | 430 | 10 | 11,5 | 4,3 | 5,0 |  |
| 1.7 | МДОУ Детский сад №2 | ребенок | 116 | 75 | 105 | 8,7 | 12,2 |  |
| 1.8 | МДОУ Детский сад №3 | ребенок | 67 | 75 | 105 | 5,0 | 7,0 |  |
| Итого по п.п. 1.1- 1.8 |  |  |  |  | 1017,2 | 1214,8 |  |
| 1.9 | Полив зеленых насаждений (1793 участка по 500 м2) | м2 | 896500 | 6 | - | 5379,0 | 5379,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего пос. Андреево |  |  |  |  | 6396,2 | 6593,8 |  |
| 2 | п. Тюрмеровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 434 | 190 | 225 | 82,5 | 97,7 |  |
| 2.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 200 | 250 | 300 | 50,0 | 60,0 |  |
| 2.3 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 35 | 50 | 50 | 1,8 | 1,8 |  |
| Итого по п.п. 2.1, 2.2, 2.3 | чел | 669 |  |  | 134,3 | 159,5 |  |
| 2.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 26,9 | 31,9 |  |
| 2.5 | ГБУСО «Тюрмеровский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» | койка | 51 | 115 | 115 | 5,9 | 5,9 |  |
| Итого по п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |  |  |  |  | 167,1 | 197,3 |  |
| 2.6 | Полив зеленых насаждений (360 участков по 500 м2) | м2 | 180000 | 6 | - | 1080,0 | 1080,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего пос. Тюрмеровка |  |  |  |  | 1247,1 | 1277,3 |  |
| 3 | п. Болотский |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 40 | 250 | 300 | 10,0 | 12,0 |  |
| 3.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 626 | 190 | 225 | 118,9 | 140,9 |  |
| 3.3 | Жители, проживающие в домах с водопользованием с ВРК | чел | 26 | 50 | 50 | 1,3 | 1,3 |  |
| Итого по п.п. 3.1, 3.2, 3.3 | чел | 723 |  |  | 130,2 | 154,2 |  |
| 3.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 26,0 | 30,8 |  |
| Итого по п.п. 3.1 -3.4 |  |  |  |  | 156,2 | 185,0 |  |
| 3.5 | Полив зеленых насаждений (369 участков по 500 м2) | м2 | 184500 | 6 | - | 1107,0 | 1107,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего пос. Болотский |  |  |  |  | 1263,2 | 1292,0 |  |
| 4 | с. Ликино |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | чел | 450 | 250 | 300 | 112,5 | 135,0 |  |
| 4.2 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 147 | 190 | 225 | 27,9 | 33,1 |  |
| 4.3 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 168 | 50 | 50 | 8,4 | 8,4 |  |
| Итого по п.п. 4.1, 4.2, 4.3 | чел | 765 |  |  | 148,8 | 176,5 |  |
| 4.4 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 29,8 | 35,3 |  |
| 4.5 | МДОУ Детский сад | ребенок | 27 | 75 | 105 | 2,0 | 2,8 |  |
| 4.6 | МОУ Ликинская начальная общеобразовательная школа | учащийся | 15 | 10 | 11,5 | 0,15 | 0,17 |  |
| Итого по п.п. 4.1- 4.6 |  |  |  |  | 180,7 | 214,8 |  |
| 4.7 | Полив зеленых насаждений (495 участков по 500 м2) | м2 | 247500 | 6 | - | 1485,0 | 1485,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с.Ликино |  |  |  |  | 1665,7 | 1699,8 |  |
| 5 | д. Новая |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 321 | 190 | 225 | 61,0 | 72,2 |  |
| 5.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 55 | 50 | 50 | 2,8 | 2,8 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2 | чел | 376 |  |  | 63,8 | 75,0 |  |
| 5.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 12,8 | 15,0 |  |
| Итого по п.п. 5.1, 5.2, 5.3 |  |  |  |  | 76,6 | 90,0 |  |
| 5.4 | Полив зеленых насаждений (202 участка по 500 м2) | м2 | 101000 | 6 | - | 606,0 | 606,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего д. Новая |  |  |  |  | 682,6 | 696,0 |  |
| 6 | п. Красный Богатырь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 885 | 190 | 225 | 168,2 | 199,1 |  |
| 6.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 65 | 50 | 50 | 3,3 | 3,3 |  |
| Итого по п.п. 6.1, 6.2 | чел | 1038 |  |  | 171,5 | 202,4 |  |
| 6.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 34,3 | 40,5 |  |
| 6.4 | МДОУ Детский сад | ребенок | 60 | 75 | 105 | 4,5 | 6,3 |  |
| 6.5 | МОУ Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа | учащийся | 146 | 10 | 11,5 | 1,5 | 1,7 |  |
| Итого по п.п. 6.1- 6.5 |  |  |  |  | 211,8 | 250,9 |  |
| 6.6 | Полив зеленых насаждений (520 участков по 500 м2) | м2 | 260000 | 6 | - | 1560,0 | 1560,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего п. Красный Богатырь |  |  |  |  | 1771,8 | 1810,9 |  |
| 7 | с. Языково |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 36 | 190 | 225 | 6,8 | 8,1 |  |
| 7.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 71 | 50 | 50 | 3,6 | 3,6 |  |
| Итого по п.п. 7.1, 7.2 | чел | 107 |  |  | 10,4 | 11,7 |  |
| 7.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 2,1 | 2,3 |  |
| Итого по п.п.7.1, 7.2, 7.3 |  |  |  |  | 12,5 | 14,0 |  |
| 7.4 | Полив зеленых насаждений (95 участков по 500 м2) | м2 | 47500 | 6 | - | 285,0 | 285,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с. Языково |  |  |  |  | 297,5 | 299,0 |  |
| 8 | с. Картмазово |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 169 | 190 | 225 | 32,1 | 38,0 |  |
| 8.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 72 | 50 | 50 | 3,6 | 3,6 |  |
| Итого по п.п. 8.1, 8.2 | чел | 241 |  |  | 35,7 | 41,6 |  |
| 8.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 7,1 | 8,3 |  |
| Итого по п.п.8.1, 8.2, 8.3 |  |  |  |  | 42,8 | 49,9 |  |
| 8.4 | Полив зеленых насаждений (148 участков по 500 м2) | м2 | 74000 | 6 | - | 444,0 | 444,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с. Картмазово |  |  |  |  | 486,8 | 493,9 |  |
| 9 | д. Мостищи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с электро-водонагревателями | чел | 13 | 190 | 225 | 2,5 | 2,9 |  |
| 9.2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием с ВРК | чел | 14 | 50 | 50 | 0,7 | 0,7 |  |
| Итого по п.п. 9.1, 9.2 | чел | 27 |  |  | 3,2 | 3,6 |  |
| 9.3 | Неучтенные расходы воды – 20% |  |  |  |  | 0,6 | 0,7 |  |
| Итого по п.п.9.1, 9.2, 9.3 |  |  |  |  | 3,8 | 4,3 |  |
| 9.4 | Полив зеленых насаждений (25 участков по 500 м2) | м2 | 12500 | 6 | - | 75,0 | 75,0 | Из водопроводной сети и шахтных колодцев |
| Всего с. Картмазово |  |  |  |  | 78,8 | 79,3 |  |
| 10 | Другие населенные пункты включенные в МО Андреевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Жители, проживающие в домах с водопользованием из шахтных колодцев | чел | 389 | 50 | 50 | 19,5 | 19,5 |  |
| 10.2 | Полив зеленых насаждений (373 участка по 500 м2) | м2 | 186500 | 6 | - | 1119,0 | 1119,0 | Из шахтных колодцев |
| Другие населенные пункты включенные в МО Андреевское сельское поселение |  |  |  |  | 1138,5 | 1138,5 |  |
| Всего по сельскому поселению (с поливом зеленых насаждений) |  |  |  |  | 15028,2 | 15380,5 |  |
| То же (без полива зеленых насаждений) |  |  |  |  | 1888,2 | 2240,5 |  |

Расчетное (прогнозное) водопотребление МО Андреевское сельское поселение Судогодского района приведено в таблице 60.

Таблица

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| 1 | пос. Андреево | 6160,6 | 6337,9 | 6396,2 | 6593,8 |
| 2 | пос. Тюрмеровка | 1190,9 | 1218,4 | 1247,1 | 1277,3 |
| 3 | пос. Болотский | 1114,6 | 1136,8 | 1263,2 | 1292,0 |
| 4 | пос. Ликино | 1371,6 | 1406,0 | 1665,7 | 1699,8 |
| 5 | д. Новая | 492,7 | 502,9 | 682,6 | 696,0 |
| 6 | п. Красный Богатырь | 1756,9 | 1800,1 | 1771,8 | 1810,9 |
| 7 | с. Языково | 217,2 | 218,3 | 297,5 | 299,0 |
| 8 | с. Картмазово | 410,8 | 416,2 | 486,8 | 493,9 |
| 9 | д. Мостищи | 61,2 | 76,4 | 78,8 | 79,3 |
| 10 | Другие населенные пункты включенные в МО Андреевское сельское поселение | 742,5 | 742,5 | 1138,5 | 1138,5 |
| Всего по сельскому поселению | 13519,0 | 13840,3 | 15028,2 | 15380,5 |
| В том числе на полив зеленых насаждений | 11223,0 | 11223,0 | 13140,0 | 13140,0 |

##### Требуемые свободные напоры

В соответствии с п. 2.26 СНиП /2/ минимальный свободный напор воды в сети водопровода сельского поселения над поверхностью земли при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м.

- при застройке до двух этажей – 14 м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно п. 4.4 СП /3/, должен быть не менее 10 м.

Проектные решения

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

Основной водоносный горизонт, который служит источником хозяйственно-питьевого водоснабжения приурочен к  крепким, трещиноватным известнякам среднего карбоната. Встречены на глубине около 15-20 м от дневной поверхности  и имеет мощность около 80-100 м.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна только за счет подземных вод гжельско-ассельского водоносного горизонта.

Этот горизонт используется для водоснабжения как п. Андреево, так и других населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий гжельско-ассельский водоносный комплекс, водовмещающие породы которого представлены известняком белым, серым, в кровле разрушенный ниже крепкий, участок окварцованный с прослоями кремния, довольно  водообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт  напорный, величина напора около 70 м. Удельные дебиты скважин достигают 30 м3/час.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Для целей пожаротушения могут использоваться существующие пруды.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения населенных пунктов: Андреево, Тюрмеровка, Болотский, Красный Богатырь, с. Ликино, с. Картмазово, деревни Новая, Мостищи, Брыкино и Языково.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» с частотными преобразователями;

- водоподготовка (если требуется) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети (Андреево, Тюрмеровка, Болотский, Красный Богатырь, с. Ликино, деревни Новая и Языково), а также прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

Для пожаротушения предлагается также устройство шахтных колодцев с диаметром ствола 2м и более; колодцы должны располагаться на расстоянии 100-200м (средняя длина пожарных рукавов, которыми располагает пожарная машина).

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Основные принципы выделения зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных мероприятий на территории ЗСО водозабора подземных вод и водопроводных сооружений необходимо выполнять в соответствии с СанПиН /9/ и СНиП /2/.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

Зоны санитарной охраны первого пояса выдержаны на всех скважинах.

X. ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Существующее положение

Централизованная система водоотведения имеется п. Андреево, с. Ликино. Система водоотведения включает в себя сеть самотечной канализации отводящей сточные воды от административных зданий и жилых домов.

В населенных пунктах п. Болотский, п. Красный Богатырь, д. Новая имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом сточные воды от жилой застройки самотечной сетью поступают в выгребы, откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами. Сведения о существующем положении канализации приведены в таблице.

Таблица

| Населенный пункт | Сеть канализации | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| п. Андреево | Канализационная сеть из чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых труб Ø 160…250 мм, общая протяженность 2700м. | Канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод, производительностью 400м3/сут. с последующим сбросом очищенных сточных вод на рельеф. Канализационная насосная станция (КНС)производительностью 260м3/ч, оборудована насосом НСБ260/55. Канализационные очистные сооружения принадлежат ОАО «Горняк». |
| с. Ликино | Канализационная сеть из чугунных, асбестоцементных труб Ø150-250 мм, общая протяженность 2500м. | Канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод, производительностью 400м3/сут. с последующим сбросом очищенных сточных вод на рельеф. Канализационная насосная станция (КНС) производительностью 260м3/ч, оборудована насосом НСБ260/55 (1-рабочий, 1-резервный). |
| п. Болотский | Канализационная сеть из чугунных труб Ø150-200 мм, общая протяженность 400м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 100 м3 (3 шт) . |
| п. Красный Богатырь | Канализационная сеть из чугунных труб Ø150-200 мм, общая протяженность 1500м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 м3 (4 шт) . |
| д. Новая | Канализационная сеть из чугунных, стальных труб Ø63-100 мм, общая протяженность 400м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 м3 (2 шт), 100 м3 (1шт). |
| п. Тюрмеровка | Канализационная сеть из чугунных, асбестоцементных труб Ø150-200 мм, общая протяженность 1600м. | Приемный резервуар емкостью 100 м3 , Канализационная насосная станция (КНС) производительностью 6,3м3/ч, оборудована насосом СД 80/16 |

Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Андреевское сельское поселение Судогодского района приведено в таблице.

Таблица

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В среднем в сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | В среднем в сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | пос. Андреево в т.ч. на ОС | 800,7 260,0 | 978,0 300,0 | 1011,5 750,0 | 1209,0 840,0 |
| 2 | пос. Тюрмеровка | 125,2 | 152,7 | 160,1 | 190,3 |
| 3 | пос. Болотский | 87,8 | 110,0 | 155,5 | 184,3 |
| 4 | с. Ликино | 165,5 | 199,9 | 175,7 | 209,8 |
| 5 | д. Новая | 39,2 | 49,4 | 74,9 | 88,3 |
| 6 | п. Красный Богатырь | 231,2 | 274,3 | 209,8 | 248,9 |
| 7 | с. Языково | 5,7 | 6,8 | 10,3 | 11,9 |
| 8 | с. Картмазово | 22,1 | 27,5 | 40,7 | 47,8 |
| 9 | д. Мостищи | 0,6 | 0,6 | 3,4 | 3,9 |
| 10 | Другие населенные пункты включенные в МО Андреевское сельское поселение | 14,1 | 14,1 | 9,8 | 9,8 |
| Всего по сельскому поселению | 1492,1 | 1813,3 | 1851,7 | 2204,0 |

Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации предусматривается в п. Андреево,
 п. Тюрмеровка, с. Ликино.

В населенном пункте Андреево проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод на существующие очистные сооружения.

На расчетный срок (2030 г.) предусматривается  строительство самотечных и напорных сетей канализации, строительство канализационной насосной станции комплектной поставки полной заводской готовности фирмы «Грундфос» и очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 м3/сут, при этом предлагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод (ООО «Стандарт Экология» г. Москва).

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

В п. Тюрмеровка проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в индивидуальные выгреба.

На расчетный срок (2030 г.) предусматривается  строительство самотечных сетей  канализации и очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 160 м3/сут, при этом предлагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод (ООО «Стандарт Экология» г. Москва).

В с. Ликино проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в существующие очистные сооружения.

На расчетный срок (2030 г.) предусматривается  реконструкция  очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 170 м3/сут, при этом предлагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод (ООО «Стандарт Экология» г. Москва).

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться « Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

При учете смешения сточных вод с водой водоема, как правило, требуемые уровни концентрации загрязнений в очищенных сточных водах, такие как БПКполн. и взвешенные вещества, равные 10 - 5мг/л, могут быть достигнуты за счет биологической очистки.

При снижении загрязнений в очищенных сточных водах до ПДК в водоеме, как правило, требуется глубокая очистка сточных вод до следующих значений:

- БПКполн – 3 мг/л;

- Взвешенные вещества – 3 мг/л;

- Аммонийный азот ( по N) – 0, 4 мг/л;

- Нитриты (по N) – 0,02 мг/л;

- Нитраты (по N) – 9 мг/л;

- Фосфаты (по P2O5) – 1 – 2 мг/л;

- СПАВ – 0, 2 – 0, 3 мг/л.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0, 1 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1, 5 м  от поверхности земли.

В септиках осуществляется механическая очитка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Объем септика следует принимать равным 2, 5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

При расходе сточных вод до 1 м3/сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба).

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной ( при наличии грунтовых вод ) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более
 3 л/(м2* сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды

Автономные установки очистки сточных вод.

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси»), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «Биокси» устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений которых приводится в таблице.

Таблица

| Модель | БИОКСИ-1 | БИОКСИ-1,6 |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых человек | 5 | 8 |
| Суточный объем стока, м3 | 1 | 1,6 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 70 | 80 |
| Вес, кг | 250 | 350 |
| Габариты, м | 1×1×2,36 | 1×1,5×2,36 |

XI. СБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

11.1. Анализ существующей системы сбора и транспортировки ТБО

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, соответственно, решение проблем по обращению с отходами в границах населенных пунктов Андреевского сельского поселения осуществляется на уровне Поселения. В то время как организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов является полномочием муниципального образования «Судогодский район».

Одним из приоритетных направлений по созданию благоприятной экологической обстановки на территории Поселения является сбор, вывоз отходов производства и потребления.

Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно- гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, которое включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке территорий населенных пунктов Поселения.

Генеральная схема очистки территории населенного пункта - основополагающий документ, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населенного пункта.

Целью схемы генеральной схемы очистки является создание эффективной схемы удаления ТБО в Поселении на основе решения комплекса работ по организации, сбору и вывозу отходов.

Для достижения поставленной цели требуется выполнение следующих основных задач:

- выбор наиболее эффективных в санитарном, экологическом и техническом отношениях мероприятий, при минимальных строительных и эксплуатационных расходах;

- совершенствование существующих и разработка новых нормативных документов, отвечающих реальной ситуации;

- усиление контроля за сбором и вывозом ТБО;

- оценка объемов образования бытовых отходов в Поселении для проживающего зарегистрированного населения, частных домовладений;

- определение очередности объезда (составление маршрута) транспортных средств, выделенных для вывоза ТБО.

Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора возлагается на специализированные организации по вывозу твердых бытовых отходов, управляющие компании, ТСЖ, индивидуальных предпринимателей, владельцев или пользователей земельных участков, зданий, строений и сооружений. В настоящее время на территории Андреевского сельского поселения сбор и транспортировку ТБО осуществляют специализированная организация ООО «ЭкоТех» и прочие организации.

К твердым бытовым отходам относятся отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности человека при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, уборке территорий населенных пунктов, содержания домашних животных и птиц, устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода, отходы от функционирования культурно - бытовых, учебных учреждений, организаций и предприятий торговли и общественного питания и других предприятий и организаций общественного назначения.

Морфологический состав отходов - это важный показатель, характеризующий источники образования отходов и позволяющий отслеживать основные потоки ТБО. Обычно, под морфологическим составом отходов понимается содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей массе. Твердые бытовые отходы делятся на группы по типу основного компонента:

- строительный мусор;

- бумага (макулатура: газеты, журналы, плакаты, коробки и др.);

- пластмассы (большая часть - различная одноразовая пластмассовая тара);

- пищевые и растительные отходы;

- металлолом (цветные и чёрные металлы);

- стекло (большая часть составляет стеклотара);

- дерево (опилки, мебель);

- резина (шины, транспортные ленты);

- другие компоненты (текстиль, кожа и т.д.).

В морфологическом составе ТБО наблюдаются как сезонные изменения, так и изменения связанные с уровнем жизни и характером деятельности населения.

Санитарная обстановка поддерживается в том числе за счет установления урн стандартного образца на остановках общественного транспорта, у входов в административные и общественные здания, объекты торговли, школы, больницы, на детских площадках, зонах отдыха, и других местах массового посещения населения, на улицах, у подъездов жилых домов. Установка, очистка и ремонт урн осуществляются организациями, на которые возложена уборка указанных территорий.

Урны очищаются от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать.

Количество отходов увеличивается, соответственно, экологическая обстановка с каждым годом ухудшается.

Вместе с тем на территории Поселения существует проблема образования несанкционированных свалок в связи с нежеланием граждан оплачивать услуги специализированных организаций и осуществлять самовывоз ТБО к местам складирования. Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Поселения влечет за собой необходимость выделения дополнительных бюджетных средств.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест предусматривает сбор и вывоз отходов из жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения. Объектами очистки являются: территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов:

хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения;

уличного мусора и смета;

прочих бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Для создания благоприятных условий, обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и улучшения экологической обстановки в первую очередь требуется определение норм накопления твердых бытовых отходов, что позволит определить объем необходимых мероприятий и услуг по сбору, транспортировке, захоронению и утилизации отходов. Так как именно нормы накопления ТБО являются основным фактором, влияющим на стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления - это количество бытовых отходов, образующихся за определенный период времени на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; 1 м торговой площади и т.д.), определяют в каждом конкретном населенном пункте.

На нормы накопления и состав бытовых отходов влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), вид топлива при местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния населения; климатические условия - различная продолжительность отопительного периода).

При определении норм накопления ТБО имеют значение образ жизни и степень благосостояния населения. В неблагоустроенных жилых домах нормы накопления значительно отличаются от норм накопления в благоустроенных многоквартирных домах. В связи с этим нормы накопления твердых бытовых отходов могут характеризовать уровень жизни населения на территории Поселения.

При определении нормы накопления ТБО для жилищного фонда за расчетную единицу принимается 1 человек, для бюджетных и коммерческих учреждений и предприятий обычно используют 1 место или 1 кв.м. площади.

Нормы накопления бытовых отходов устанавливаются согласно методике "Рекомендации Академии ЖКХ им. К.Д. Панфилова" утвержденной министерством ЖКХ РСФСР 1982 г. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов для населения утверждаются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Именно достоверная информация о количестве накапливающихся в Поселении отходов дает возможность эффективно и грамотно организовать работу по обращению с ТБО, включая сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию.

Максимальное количество образующихся твердых бытовых отходов

С учетом численности населения максимальное количество твердых бытовых отходов образующихся за 2013 год составило порядка 13,9 тыс.м3.

Таблица

| Численность населения, чел. | Нормы накопления отходов, м3/чел в год | Плотность образующихся ТБО, кг/м3 | Образовалось ТБО от населения, м3/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 7723 | 1,8 | 210 | 13901/ 2919210 |

Расчетные нормы накопления отходов составляют:

- по твердым отходам 210 кг на человека в год или 1,8 куб. м в год на 1 чел.;

- смет с 1 куб. м твердых покрытий улиц 10 кг в год.

В настоящее время на территории Поселения применяется контейнерный сбор ТБО от населения с учетом количества образующихся ТБО. Отходы с площадок регулярно вывозятся.

Жители сектора индивидуальной застройки производят сбор мусора на приусадебных участках, затем ТБО вывозятся специализированной техникой, регулярно объезжающей по закрепленным территориям. Часть мусора вывозится жителями самостоятельно собственными транспортными средствами либо на договорной основе с физическими и юридическими лицами.

Временное хранение крупногабаритного мусора следует осуществлять в специальных местах на контейнерных площадках. Сбор крупногабаритного мусора предусматривается патрульным методом, в, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

В соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов, определение норм накопления твердых бытовых отходов производится отдельно для зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения натурных замеров выделяются жилые здания без арендаторов двух типов:

  - благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное отопление;

  - неблагоустроенные дома с печным отоплением, не имеющие водопровода и канализации.

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для приготовления пищи отходы топлива в квартирах полностью отсутствуют. Вместе с тем исключается возможность сжигания горючей части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает объем отходов и уменьшает их среднюю плотность.

Для крупных городов нормы накопления несколько выше, чем для средних сельских населенных пунктов.

В Андреевском сельском поселении расположены как благоустроенные, так и неблагоустроенные жилые дома.

Уточнение норм накопления ТБО проводится каждый год. Норма накопления ТБО по массе возрастает в пределах 0,3 - 0,5 % в год, а по объему - 0,5 - 1,5% в год.

В настоящее время, учитывая количество образующихся ТБО, плотность расселения и численность населения, в Поселении применяется технология несменяемых мусорных контейнеров.

Сложившаяся система сбора и удаления твердых бытовых отходов не предусматривает раздельного сбора бытовых опасных отходов и отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

Сбор твердых бытовых отходов на территориях предприятий и организаций производится работниками данных предприятий и организаций. Вывоз ТБО осуществляется транспортными средствами данных предприятий и организаций либо на основании договоров с иными юридическими или физическими лицами.

Администрацией Поселения осуществляется контроль за состоянием территории посредством объезда территории Поселения с целью выявления несанкционированных свалок и принятия мер по их ликвидации.

Для обеспечения финансирования данных работ при планировании бюджета на соответствующие периоды закладывается определенная сумма на ликвидацию несанкционированных свалок.

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории Поселения являются:

отсутствие пунктов приема вторичного сырья;

наличие несанкционированных свалок на территории Поселения, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха.

11.2. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами

Экологическая ситуация существенно влияет на здоровье население, на привлекательность Поселения как постоянного места проживания и ведения трудовой деятельности.

Задачей в сфере обращения с ТБО является достижение заметного повышения социально-экологической безопасности Поселения от воздействия ТБО, включая повышение уровня чистоты на его территории, создание удобств для населения в плане улучшения качества предоставляемых услуг по удалению ТБО.

Основными задачами в сфере обращения с ТБО являются:

уменьшить вредное влияние бытовых отходов на окружающую среду и здоровье человека;

создать условия для очищения территории населённых пунктов от загрязнения бытовыми отходами;

улучшить обслуживание населения в сфере обращения с ТБО.

Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

Варианты сбора твердых бытовых отходов зависят от численности населения и от наличия на территории специализированной организации.

Основными вариантами сбора ТБО в населенных пунктах являются:

    - Бесконтейнерная система сбора отходов;

    - Сбор отходов с применением несменяемых контейнеров;

    - Сбор смешанных или отсортированных отходов из большегрузного контейнера.

Генеральной схемой очистки территории Судогодского района приняты нормы накопления ТБО от населения на 2014 год – 1,8 м³/чел, на 2030 год – 2,08 м³/чел.

Поскольку на перспективу происходит постепенная убыль постоянно проживающего населения и постепенное увеличение норм накопления ТБО на человека в год, то расчетное количество контейнеров на сегодняшний день будет практически удовлетворять потребности контейнеров и на перспективу. Количество дачников на расчетный срок увеличивается в 2,2 раза, поэтому возрастает потребность в контейнерах для сбора ТБО от дачного населения. Расчет потребности контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО на первую очередь и на расчетный срок приведен в таблицах.

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО от жителей, зарегистрированных постоянно и временно проживающих год и более, на первую очередь

Таблица

| Населенные пункты | Среднесуточное накопление ТБО от пост. и врем. проживающих, м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³, шт. | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³, шт. | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Андреево | 21,86 | 48 | 33 | - |
| п.Болотский | 3,97 | 9 | 6 | - |
| п.Тюрмеровка | 4,08 | 9 | 6 | - |
| п.Красный Богатырь | 5,74 | 13 | 9 | - |
| с.Ликино | 4,04 | 9 | 6 | - |
| д.Непейцыно | 0,22 | - | - | 1294 |
| д.Большая Козловка | 0,01 | - | - | 66 |
| д.Новая | 2,00 | 5 | 3 | - |
| с.Языково | 0,30 | 1 | 1 | - |
| д.Брыкино | 0,23 | - | - | 1362 |
| хутор Преображенский | - | - | - | - |
| д.Старое Кубаево | 0,01 | - | - | 34 |
| с.Картмазово | 1,14 | 3 | 2 | - |
| д.Васильево | 0,05 | - | - | 298 |
| д.Бахтино | 0,03 | - | - | 200 |
| д.Мостищи | 0,11 | - | - | 630 |
| ИТОГО | 43,79 | 97 | 66 | 3884 |

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО от жителей, зарегистрированных постоянно и временно проживающих год и более, на расчетный срок

Таблица

| Населенные пункты | Среднесуточное накопление ТБО от пост. и врем. проживающих, м³ | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³, шт. | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м³, шт. | Необходимое количество пластиковых мешков, шт./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Андреево | 26,68 | 58 | 40 | - |
| п.Болотский | 4,66 | 10 | 7 | - |
| п.Тюрмеровка | 4,52 | 10 | 7 | - |
| п.Красный Богатырь | 6,30 | 14 | 10 | - |
| с.Ликино | 4,25 | 10 | 7 | - |
| д.Непейцыно | 0,20 | - | - | 1164 |
| д.Большая Козловка | 0,01 | - | - | 42 |
| д.Новая | 2,29 | 5 | 4 | - |
| с.Языково | 0,26 | - | - | - |
| д.Брыкино | 0,21 | - | - | 1206 |
| хутор Преображенский | - | - | - | - |
| д.Старое Кубаево | 0,01 | - | - | 42 |
| с.Картмазово | 1,20 | 3 | 2 | - |
| д.Васильево | 0,05 | - | - | 292 |
| д.Бахтино | 0,04 | - | - | 208 |
| д.Мостищи | 0,09 | - | - | 540 |
| ИТОГО | 50,76 | 110 | 77 | 3494 |

Расчетное количество контейнеров и пластиковых мешков для сбора ТБО от дачников на первую очередь и на расчетный срок

Таблица

| Населенные пункты | Необходимое количество пластиковых мешков, (шт./год) на первую очередь | Необходимое количество пластиковых мешков, (шт./год) на расчетный срок | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³/1,1 м³ на первую очередь | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м³/1,1 м³ на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Андреево | - | - | 2 / 2 | 3 / 2 |
| п.Болотский | 462 | - | - | 1 / 1 |
| п.Тюрмеровка | 318 | 776 | - | - |
| п.Красный Богатырь | 514 | - | - | 1 / 1 |
| с.Ликино | - | - | 1 / 1 | 3 / 2 |
| д.Непейцыно | 674 | - | - | 1 / 1 |
| д.Большая Козловка | 408 | 668 | - | - |
| д.Новая | 54 | - | - | 1 / 1 |
| с.Языково | 620 | - | - | 1 / 1 |
| д.Брыкино | 692 | - | - | 1 / 1 |
| хутор Преображенский | 72 | 668 | - | - |
| д.Старое Кубаево | - | 422 | - | - |
| с.Картмазово | 602 | - | - | 1 / 1 |
| д.Васильево | 550 | - | - | 1 / 1 |
| д.Бахтино | 640 | - | - | 1 / 1 |
| д.Мостищи | 88 | 312 | - | - |
| ИТОГО | 5694 | 2846 | 3 / 3 | 15 / 13 |

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) при норме накопления 0,3 м³/чел. в год и на первую очередь и на расчетный срок (как и на сегодняшний день) необходима установка 9-ти контейнеров емкостью 8 м³ в 6-ти населенных пунктах (п.Андреево, п.Болотский, п.Тюрмеровка, п.Красный Богатырь, с.Ликино, д.Новая) с периодичностью вывоза 1 раз в неделю. В других населенных пунктах установка контейнеров для сбора КГО не целесообразна. КГО, уличный смет и строительный мусор должен вывозиться по мере необходимости, по заявкам.

Анализ морфологического состава ТБО показал, что выделение из общего потока отходов таких компонентов как: макулатура, стекло, полимеры и пищевые отходы - позволит снизить объем захоронения на 40%.

На территории поселения организуется система сбора отходов, отвечающая следующим требованиям: максимальное извлечение вторичного ресурса, с сохранением высокого уровня чистоты сырья, минимизация неблагоприятного воздействия на здоровье человека и снижение количества отходов, размещаемых в окружающей среде.

Существуют различные варианты схем раздельного сбора отходов от населения, которые можно разбить на две основные группы: одна группа решений подразумевает участие населения, другая пытается обойтись без его помощи.

Раздельный сбор отходов потребления решает целый комплекс задач:

- снижение затрат на переработку отходов;

- выделение опасных отходов;

- повышение качества продуктов переработки отходов;

- ресурсосбережение, за счет вовлечения в хозяйственный оборот большего количества вторичных материалов.

Внедрение раздельного сбора возможно по следующим сценариям:

раздельный сбор смеси сухого утильного сырья;

раздельный сбор сухих и влажных отходов;

система четырех потоков.

С учетом сложившейся бесконтейнерной системы сбора отходов необходимо проводить работу с населением по сбору в отдельную тару потенциального вторичного сырья.

Также на территории поселения возможна установка нескольких специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья (отходов бумаги и картона, пластмасс, стекла, металла, текстиля). Специализированные контейнеры должны быть оборудованы загрузочными отверстиями и крышками, предотвращающими складирование в контейнеры обычных отходов и намокание вторичных ресурсов в контейнерах.

Опасные отходы собираются в специальную емкость (пакет, бак, контейнер) и вывозятся на последующую утилизацию и обезвреживание.

Отходы из контейнеров для раздельного сбора ТБО поступают для дополнительной сортировки на мусоросортировочные комплексы, где производится их досортировка по фракциям и сортам, пакетирование и отгрузка потребителю.

Любая схема внедрения раздельного сбора подразумевает участие населения. Для повышения эффективности процесса сортировки отходов необходимо стимулирование населения.

Сбор и вывоз медицинских, промышленных отходов должен осуществляться в соответствии с действующими нормативно правовыми актами.

С целью обеспечения экологической устойчивости и благоустройства территории требуется:

- рекультивировать несанкционированные свалки ТБО;

- оборудование места для ТБО.

С целью обеспечения экологической устойчивости и благоустройства территории Поселения требуется:

- инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО;

- приобретение контейнеров для сбора мусора;

- строительство контейнерных площадок.

Для населенных пунктов Поселения возможно применение схемы сбора бытовых отходов контейнерным способом. Однако, учитывая плотность застройки и численность сельского населения, использование контейнерной схемы не эффективно, что ведет к удорожанию услуги по сбору и транспортировку ТБО. Таким образом, бесконтейнерный сбор твердых бытовых отходов до 2030 года является оптимальной схемой по обращению с отходами для сельских населенных пунктов с низкой плотностью населения. В крупных населенных пунктах Поселения целесообразно применение традиционной схемы сбора отходов с использованием несменяемых контейнеров.

XII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение Андреевского сельского поселения осуществляется от Объединенной  энергетической системы Центра России по сетям филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ”Владимирэнерго”.

Основными источниками электроэнергии на данной территории являются ПС 110/35/10 кВ «Судогда», ПС 35/10 кВ «Мошок», ПС 110/35/10 кВ «Красный Октябрь» и ПС 35/10 кВ «Андреево».

На ПС «Судогда» установлены трансформаторы:

Т1-ТДТН - 40 МВА.

Т2-ТДТН - 25 МВА.

Т3-ТДТНГЭ – 31,5 МВА.

Объем свободной мощности составляет 23,9 МВА.

На ПС «Мошок» установлены трансформаторы:

Т1-ТМ - 4 МВА.

Т2-ТМ - 4 МВА.

Объем свободной мощности составляет 1,86 МВА.

На ПС «Красный Октябрь» установлены трансформаторы:

Т1-ТМТН – 6,3 МВА.

Т2-ТМТ – 6,3 МВА.

Объем свободной мощности составляет -0,01 МВА.

ПС «Андреево» является потребительской и данные по ней отсутствуют.

По линиям 110 кВ:

-	ПС «Судогда» связана с ПС «Вашутино» и ПС «Владимир750».

-	ПС «Красный Октябрь» связана с ПС «Заря» и ПС «Селиваново».

По линиям 35 кВ:

-	ПС «Судогда» связана с ПС «Сойма» и ПС «Ликино».

-	ПС «Мошок» связана с ПС «Кристалл» и ПС «Воровского».

-	ПС «Красный Октябрь» связана с ПС «Эсино».

-	ПС «Андреево» связана с ПС «Ликино».

Электроснабжение населенных пунктов Андреевского сельского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ. В настоящее время, согласно расчетным данным, часть ТП загружены более чем на 100 %.

Населенные пункты Андреевского сельского поселения запитаны по фидеру 105 от ПС «Судогда», по фидеру 1007 от ПС «Мошок», по фидеру 102 от ПС «Красный Октябрь» и по фидерам 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 от ПС «Андреево».

Максимальная нагрузка потребителей Андреевского сельского поселения на настоящее время составляет по данным РЭС (без учета потребительских ТП, по которым данные отсутствуют):

-	по фидеру 105 от ПС «Судогда» - 697,87 кВт.

-	по фидеру 1007 от ПС «Мошок» - 36,0 кВт.

-	по фидеру 102 от ПС «Красный Октябрь» - 53,38 кВт.

-	по фидерам 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 от ПС «Андреево» - 2421,52 кВт.

- по фидеру 1001 от ПС «Андреево» и по фидеру 1007 «Мошок» запитывается деревня Новое – 151,38 кВт.

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

- В настоящее время рекомендуется:

1 - замена существующих КТП с увеличением мощности трансформаторов в деревнях: Брыкино, Непейцыно.

- На первую очередь рекомендуется:

1 - строительство новых ТП 10/0,4 кВ в районе компактного строительства жилья в деревне Старое Кубаево  и хуторе Преображенский с запиткой от ПС «Андреево».

- На расчетный срок  рекомендуется:

1 - строительство новой ТП 10/0,4 кВ в районе компактного строительства жилья в поселке Болотский и селе Ликино.

2 - замена существующих КТП с увеличением мощности трансформаторов в населенных пунктах: село Языково, деревне Васильево.

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов сельской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых трансформаторных подстанций с уровнем напряжения 10(6)/0,4 кВ), прокладке новых и замене ветхих электрических сетей (воздушных и кабельных линий электропередач напряжением 0,4-10кВ).

Реализация вышеуказанных мероприятий предлагается за счет средств инвестиционной программы филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», а также за счет платы по техническому присоединению. При условии реализации инвестиционной программы, уровень потерь в сетях составит 15%:

XIII. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Система газоснабжения Поселения в первую очередь характеризуется уровнем газификации населенных пунктов, обеспеченностью населения сетевым газом, а также безаварийной работой систем газоснабжения. Бесперебойная подача газа соответствующего качества населению и другим потребителям, увеличение числа газифицированных домовладений и снижение потребления сжиженных газов являются приоритетными задачами администрации Поселения в сфере развития системы газоснабжения.

Уровень газификации Владимирской области природным газом на 1 января 2013 года уровень газификации природным газом во Владимирской области составил 77,69%. В городских округах - 89,3%, в сельской местности - 18,66%. Уровень газификации Андреевского сельского поселения составляет 9% (среднероссийский показатель 53,1%).

Повышение уровня благоустройства жилого фонда во многом зависит от газоснабжения, в связи с чем одним из приоритетных направлений является газификация Поселения.

13.1. Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Андреевского сельского поселения

Состояние и уровень газификации Андреевского сельского поселения оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности ресурсоснабжения.

Устройство и эксплуатация газового хозяйства должны осуществляться при условии строгого соблюдения правил безопасности в газовом хозяйстве. Газ, подаваемый в населенные пункты, должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Выбор системы распределения, числа газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и принципа построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует производить на основании технико- экономических расчетов с учетом объема, структуры и плотности газопотребления, надежности газоснабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации.

По принципу построения системы распределения газа подразделяются на кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых системах газ поступает потребителю в одном направлении, то есть потребители имеют одностороннее питание. Тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

В отличие от тупиковых, кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям. Соответственно, надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

Системы газоснабжения состоят из распределительных газопроводов, газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок.

На территории населенных пунктов, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей в зависимости от максимального рабочего давления газа, применяют следующие газопроводы:

низкого давления - до 0,003 МПа для природного газа;

высокого давления для подачи газа отдельным промышленным предприятиям - от 0,6 до 1,2 МПа.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. В газопроводах жилых зданий разрешается давление до 0,003 МПа, а предприятий бытового обслуживания и общественных зданиях — до 0,005 МПа. Как правило, в сетях поддерживают низкое давление до 0,003 МПа, и все здания и предприятия присоединяют к газовой сети непосредственно без регуляторов давления газа. Основную часть распределительной сети Андреевского сельского поселения составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения населения Поселения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд граждан.

Сети низкого давления проектируют как локальные системы, имеющие по несколько точек питания (ГРП), в которые газ поступает из сетей высокого давления.

По газопроводам высокого давления газ поступает в ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. По действующим нормам максимальное давление для промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также для отдельно стоящих отопительных и производственных котельных допускается до 0,6 МПа, для предприятий бытового обслуживания, пристроенных к зданиям, — не более 0,3 МПа. Промышленные предприятия могут быть присоединены к сетям среднего и высокого давлений непосредственно без регуляторов давления, в случае если это обосновано техническими и экономическими расчетами. Газопроводы высокого и среднего давления образуют единую гидравлически связанную сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котельным, коммунальным потребителям и в сетевые ГРП.

В зависимости от назначения в системе распределения газа газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительные газопроводы являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов, а также газопроводы высокого давления, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

К газопроводу-вводу относится участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считается участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Под внутренним газопроводом понимается участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового агрегата.

Межпоселковыми газопроводами являются распределительные газопроводы, прокладываемые вне территории населенных пунктов.

Также в системе газоснабжения имеются продувочные газопроводы, предназначенные для продувки системы распределения газа агрегата перед вводом его в действие.

В целях обеспечения безопасности в системе газоснабжения предусмотрены сбросные газопроводы благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа.

Проектирование и строительно-монтажные работы объектов газоснабжения осуществляются за счет средств местного бюджета, бюджета Владимирской области, а также за счет средств иных инвесторов. Софинансирование расходов дает возможность снизить нагрузку на бюджет Поселения, что в свою очередь позволяет реализовать большее количество мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры. Газопроводы, построенные за счет средств местного бюджета, и расположенные на территории Поселения принадлежат на праве собственности Поселению. В целях обеспечения безопасной эксплуатации системы газоснабжения, газопроводы передаются на техническое обслуживание специализированной организации с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Газоснабжающей организацией является ОАО «Газпром газораспределение Владимир», который осуществляет эксплуатацию газопроводов и газопотребляющих установок.

Газопровод является основным элементом системы газораспределения, на сооружение газопровода расходуется порядка 75% всех капитальных вложений. При этом 80% от общей протяженности приходится на газопроводы низкого давления и 20% - на газопроводы высокого давлений.

Обеспеченность населения услугой газоснабжения природным сетевым газом в Поселении составляет порядка 38%. Часть населения для бытовых нужд использует сжиженный углеводородный газ в баллонах.

Состав сжиженных газов зависит от исходного сырья и способа получения. Основными источниками получения сжиженных газов являются попутные нефтяные газы и газы конденсатных месторождений, которые на газобензиновых заводах разделяют на этан, пропан, бутан и газовый бензин. Технические пропан и бутан, а также их смеси представляют собой сжиженные газы, используемые для газоснабжения потребителей.

Основные составляющие сжиженного газа — пропан, бутан. В соответствии с требованиями ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» в бытовых установках могут использоваться следующие марки газа: СПБТЗ — зимняя смесь бутана и пропана, в которой пропана не менее 70%; СПБТЛ — летняя смесь с массой пропана не более 60%; БТ — бутан технический, предназначенный для заправки портативных баллонов.

В основном СУГ используется для приготовления пищи, а также в качестве топлива для индивидуального отопления и газовых водонагревателей.

Газоснабжение СУГ на территории Поселения осуществляется ООО «Газовая Кампания». Газоснабжающая организация обеспечивает население Поселения СУГ в баллонах, оказывают услуги по транспортировке баллонов, наполнению, ремонту и техническому обслуживанию. Перевозка газа в баллонах осуществляется в автомобилях типа «клетка» или в грузовых автомобилях, оборудованных специальными приспособлениями.

Деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов СУГ (эксплуатация взрывоопасных объектов), а также экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов СУГ подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты сжиженных углеводородных газов, обязаны зарегистрировать их в государственном реестре в соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» .

Нормы заполнения для баллонов составляют:

- емкостью 50 л. не более 21 кг;

- емкостью 27 л. не более 11 кг.

Баллоны после наполнения газом должны подвергаться контрольной проверке степени наполнения методом взвешивания или иным, обеспечивающим контроль за степенью наполнения.

Допустимая погрешность должна составлять:

±10 г - для баллонов вместимостью 1 л;

±20 г - для баллонов 5 л и 12 л;

±100 г - для баллонов 27 л и 50 л.

Газонаполнительные станции (далее - ГНС) являются базой системы снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами. На ГНС осуществляют прием сжиженного газа, переливание его в резервуары хранилища и наполнение баллонов и автоцистерн. В баллонах газ доставляют непосредственно потребителям, в автоцистернах - к резервуарным установкам зданий, промышленных и сельскохозяйственных потребителей, а также на автозаправочные станции.

Изготовитель сжиженных углеводородных газов гарантирует соответствие качества сжиженных газов требованиям стандартов при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня отгрузки.

Проектирование и строительство объектов газоснабжения осуществляется на основании потребностей населения в газификации, планируемого потребления газа всеми категориями потребителей, отдаленности от существующих газопроводов, а также с учетом природных и климатических условий.

Газоснабжение населенных пунктов способствует улучшению жилищных условий проживания населения на территории Поселения, что обуславливает необходимость реализации мероприятий по строительству газопроводов и газификации Поселения.

Мероприятия в сфере газификации предусматривают: разработку проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно- монтажных работ с целью строительства газопроводов.

Согласно утвержденной схеме газоснабжения муниципального образования Андреевское сельское поселение, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в 9 населенных пунктах.

От ГРС Красный Богатырь предполагается газификация следующих населенных пунктов: пос. Андреево, пос. Болотский,  пос. Тюрмеровка, с. Ликино, д. Непейцыно, д. Брыкино, с. Языково,  с. Картмазово, д. Васильево.

Газопровод высокого давления II категории  построен в 2013 году до ГРС п.Андреево.   Диаметр газопровода – от пос. Красный Богатырь до пос. Андреево 315 мм. До остальных населенных пунктов расчетный диаметр труб составил- 110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженность сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориентировочно 37 км. В первой половине 2014 года начались работы по строительству разводящих сетей в поселке Андреево и пущен газ на предприятие ОАО «Горняк».

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, а также на технологические цели промышленных предприятий.

Расход газа на коммунально - бытовые нужды сельского поселения в соответствии с схемой газоснабжения на расчетный срок составит 16331,8 м3 /ч.

Распределение газа по населенным пунктам сельского поселения приведено в ниже следующей таблице

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч ** |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| От ГРС Красный Богатырь |
| пос. Андреево | 11414,5 | 11414,5 |
| пос. Красный Богатырь* | 2465,1 | 2465,1 |
| пос. Болотский | 542,2 | 542,2 |
| пос. Тюрмеровка | - | 959,1 |
| с. Ликино | - | 596,0 |
| д. Непейцыно | - | 48,2 |
| д. Брыкино | - | 46,8 |
| с. Языково | - | 47,7 |
| с. Картмазово | - | 199,2 |
| д. Васильево | - | 13,0 |
| Всего по сельскому поселению | 14421,8 | 16331,8 |

*   Газифицированные на данный момент населенные пункты

** Расходы природного газа приняты в соответствии со схемой газоснабжения Владимирской области

13.2. Анализ потребления газа в Андреевском сельском поселении

Развитие системы газоснабжения в первую очередь зависит от прогноза развития Поселения в целом, в данном случае значительную роль играют такие факторы, как рост численности населения, развитие промышленности и производства, строительство новых жилых зданий, выделение земельных участков под жилищное строительство, расширение границ населенных пунктов Поселения. Все вышеуказанные факторы взаимосвязаны между собой и изменения одного показателя сказывается на изменении остальных, в связи с чем развитие существующей системы газоснабжения рассматривается с учетом роста численности населения Поселения, строительства нового жилого фонда, объектов социального назначения.

Годовое потребление газа населенным пунктом, Поселением или муниципальным районом в целом, является основой при составлении проекта газоснабжения. Расчет годового потребления производится по нормам на конец расчетного периода с учетом перспективы рост потребителей газа. Продолжительность расчетного периода устанавливается на период действия Программы. Существует несколько видов потребления газа в зависимости от назначения и категории потребителей:

- бытовое потребление (потребление газа в квартирах);

- потребление в коммунальных и общественных предприятиях;

- потребление на отопление и вентиляцию зданий;

- промышленное потребление.

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на перспективу до 2030 года выполняется с учетом следующих нормативных документов:

СНиП 42.01-2002 «Газораспределительные системы»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 31-01 -2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СНиП 2,04,02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

ГОСТ Р 51617-2000 Государственный Стандарт Российской Федерации. «Жилищно- коммунальные услуги».

Годовые нормы расхода газа на одного человека или на какого-либо потребителя регламентируются соответствующими строительными нормами и правилами. В настоящее время в первую очередь принято руководствоваться СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

На период до 2030 года определены перспективные объемы роста потребления газа в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно- энергетический баланс. Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность Поселения в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газифицированных квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газифицированных квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на использование природного газа при модернизации котельной в связи с высокой величиной удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Схемой газораспределения предусматривается использование газа следующими категориями потребителей согласно таблицы.

Перечень потребителей газа

Таблица.

| Потребитель | Назначение расходуемого газа | Подключение к газопроводам |
| --- | --- | --- |
| Население (жилые дома) | Приготовление пищи, местное отопление, горячее водоснабжение | Низкое давление |
| Объекты соцкульбыта и административные здания | Отопление зданий | Низкое давление |
| Котельная | Отопление зданий | Высокое давление II категории |

Расчетные часовые расходы газа на отопление зданий определены согласно СНиП 2.04.05-91* в соответствии с теплопотерями зданий по укрупненным показателям.

Годовые расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, а также для бюджетных учреждений определены по нормам расхода теплоты в соответствии с утвержденными нормами и правилами.

Годовой расход газа для каждой категории потребителей определяют на конец расчетного периода. Расход газа на бытовые и коммунально-бытовые нужды населения зависит от множества факторов: применяемого газового оборудования, благоустройства и заселенности квартир, степени коммунально-бытового обслуживания населения, наличия централизованного теплоснабжения, климатических условий.

При расчете потребления газа в жилых домах важно учитывать степень благоустройства квартир, так как именно уровень благоустройства (наличие центрального отопления, централизованного горячего водоснабжения, использование газового водонагревателя и др.) значительно влияет на нормы потребления услуги по газоснабжению.

Вместе с тем, большинство вышеприведенных факторов не поддается точному учету, поэтому потребление газа рассчитывают по средним нормам, разработанным в результате анализа фактического потребления газа и перспектив изменения потребления.

Нормы расхода газа для прочих потребителей следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переходе на газовое топливо.

В соответствии с нормами СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» установлены следующие показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 125 (165 в сельской местности).

13.3. Доступность услуги в сфере газоснабжения

Качество и надежность услуг газоснабжения являются основными факторами предоставления услуг, однако экономически эффективная организация функционирования системы также заключается в доступности данной коммунальной услуги для всех категорий потребителей, главным образом, для населения Поселения.

Единая политика в сфере государственного регулирования розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению и организациям для бытовых нужд населения, реализуется Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области.

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области:

- устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

- утверждает по согласованию с газораспределительными организациями специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ газификации.

Рост цен на газ влияет на ежегодное увеличение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. Индекс цен на природный газ устанавливается Федеральной службой по тарифам Российской Федерации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики и основными параметрами прогноза социально- экономического развития Российской Федерации. При этом используются показатели инфляции и индексы цен производителей по видам экономической деятельности.

XIV. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

Целью настоящей Программы является -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения Андреевского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач по созданию организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, сбора и транспортировки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования.

Выполнение Программы осуществляется в рамках одного этапа. В процессе реализации программы предусматриваются организационные мероприятия, в том числе:

- разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- рассмотрение механизмов муниципально-частного партнерства в модернизации и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- определение бюджетных источников финансирования Программы;

- рассмотрение вариантов участия администрации поселения в целевых программах федерального и краевого уровней по развитию и модернизации систем коммунального хозяйства.

- реализация технических мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов реализации Программы.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития Андреевского сельского поселения, характеризующиеся развитием жилищного строительства;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высокой степенью физического износа;

- перспективное строительство индивидуального жилья, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса Андреевского сельского поселения.

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых индикаторов, сгруппированных следующим образом:

- целевые индикаторы в области теплоснабжения;

- целевые индикаторы в области водоснабжения;

- целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- целевые индикаторы в области электроснабжения;

- целевые индикаторы в области газоснабжения.

Значения целевых индикаторов реализации программы приведены в приложении. Данные индикаторы отражают основные результаты реализации Программы на период до 2030 гг.

XV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории Андреевского сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений администрации Владимирской области, администрации муниципального образования «Судогодский район», администрации Андреевского сельского поселения, Совета народных депутатов Андреевского сельского поселения, а также организаций коммунального комплекса поселения.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

15.1. Установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы коммунального хозяйства, частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных средств. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.

В случае применения данного метода тариф формируется из следующих составляющих:

- доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

- возврат капитала;

- операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.

В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного капитала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий. Кроме того, использование данного метода поможет привлечь частные инвестиции путем гарантии их возврата, осуществляемого в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост тарифа на первоначальном этапе. Вместе с тем при переходе на применение метода доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, рост надежности и качества услуг, а также обязательства по сокращению операционных расходов и потерь.

15.2. Привлечение частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.

Переход на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды предполагает привлечение частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом концессионер - организация коммунального комплекса - берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, на весь срок его действия.

Концессионное соглашение заключается для эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные, не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является неизменность целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения в него соответствующих условий. Аренда не предполагает обязательного участия органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.

Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.

Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.

В рамках данных соглашений предполагается:

- осуществление перехода к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований Судогодского района;

- разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами коммунального комплекса в поселении;

проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании;

заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании.

15.3. Корректировка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

15.4. Внедрение в сферу коммунального хозяйства современных инновационных технологий

В рамках реализации Программы необходимо:

- определить объемы модернизации объектов инфраструктуры с использованием передовых технологий для обеспечения населения поселения качественными и надежными услугами жилищно-коммунального хозяйства;

- разработать на основе научно обоснованного подхода, оптимальную стратегию реконструкции, модернизации и развития систем коммунального комплекса;

- разработать стратегию управления объектами инфраструктуры.

15.5. Повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности поселения

Надежное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры является важнейшим фактором экологической безопасности поселения. Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры необходимо выполнение следующих мероприятий:

- оценка влияния сброса загрязняющих веществ в окружающую среду;

- оценка допустимого антропогенного воздействия на водные объекты;

- разработка мероприятий по повышению надежности работы каждого звена системы с целью минимизации экологических рисков;

- определение необходимых мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры с применением современных технологий;

- определение приоритетных направлений и сроков модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе технико-экономического обоснования.

15.6. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для достижения цели Программы планируется привлечение финансовых средств из федерального, областного и местных бюджетов, а также частных инвесторов. Привлеченные средства предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:

а)	создание системы управления объектами коммунальной инфраструктуры (модернизация оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве ресурсов в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети);

б)	строительство или реконструкция объектов инфраструктуры с применением новых технологий;

в)	проведение проектных и изыскательских работ и(или) подготовка проектной документации;

г)	другие мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Детализированный список мероприятий планируемых к реализации приведен в приложении.

XVI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост показателей обеспеченности населения Андреевского сельского поселения качественными коммунальными услугами, соответствующие требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

  - В области теплоснабжения:

- снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях на 25%;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, на 40%;

- снижение удельного расхода электроэнергии на 8%.

- В области водоснабжения:

- снижение уровня потерь воды до 10%;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 25%.

- В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:

- обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов до 99%;

- В области электроснабжения:

- снижение уровня потерь электроэнергии на 13%.

- В области газоснабжения:

- обеспечение потребителей природным газом до 75%;

- обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения до 80%.

Достижение данных результатов планируется за счет сокращения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности их функционирования, сокращения нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере, строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве. Для вновь подключающихся потребителей реализация Программы обеспечит наличие всей необходимой инфраструктуры для вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Экологический эффект реализации Программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий Программы проводится корректировка целевых индикаторов и их значений в установленном порядке.

XVII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Андреевского сельского поселения, являющаяся ответственным исполнителем Программы и уполномоченным органом по взаимодействию с администрацией муниципального образования «Судогодский район», администрацией Владимирской области и Правительством Российской Федерации.

Администрация Андреевского сельского поселения:

- обеспечивает согласованные действия исполнителей и участников Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников;

- составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из федерального, областного бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Андреевского сельского поселения, а также организации коммунального комплекса оказывающие услуги на территории Поселения.

Участниками Программы являются привлекаемые к реализации программных мероприятий хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с действующим законодательством.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых исполнителями Программы с участниками отдельных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовый контроль использования средств федерального и областного бюджетов, направленных на реализацию Программы, осуществляется администрацией Андреевского сельского поселения и контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством.

XVIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы  утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года";

- средства областного и местных бюджетов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Губернатора области от 25.09.2012 N 1065, а также в рамках реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года» утвержденной постановлением Губернатора области от 01.02.2012 года № 94;

- средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы банков, средства предприятий и организаций).

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2014-2030 годы составляет 305909,53 тыс. руб., из них в разрезе источников финансирования:

| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 110460 |
| Областной бюджет | 990 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | 19730 |
| Местный бюджет | 1930 | 2050 | 940 | 940 | 940 | 14580 |
| Внебюджетные источники | 3570 | 31771 | 22566 | 1110 | 13633 | 66750 |

Объем финансирования программных мероприятий рассчитан в ценах 2013 года с разбивкой по годам реализации Программы с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Стоимость мероприятий определена по проектам аналогам, размещенных на официальном сайте РФ о размещении заказов zakupki.gov.ru.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Приложение 1 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения на 2014-2030 годы

Целевые индикаторы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения на 2014-2030 годы

| № п/п | Наименование | До реализации Программы | На конец реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые индикаторы в области теплоснабжения |  |  |
| 1.1. | Уровень фактических потерь в тепловых сетях, % | 13 | 7 |
| 1.2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 30 | 10 |
| 2. | Целевые индикаторы в области водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Уровень потерь, % | 15 | 5,5 |
| 2.2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 32,5 | 11 |
| 3. | Целевые индикаторы в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки твердых бытовых отходов, % | 80 | 99 |
| 4. | Целевые индикаторы в области электроснабжения |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь, % | 30 | 17 |
| 5. | Целевые индикаторы в области газоснабжения |  |  |
| 5.1. | Увеличение обеспеченности потребителей природным газом, % | 0 | 68 |
| 5.2. | Обеспечение условий подключения объектов нового строительства к сетям газоснабжения, % | 80 | 93,5 |

Приложение 2 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2014-2030 годы

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2014-2030 годы

тыс. рублей

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Мероприятия в области теплоснабжения |
| 1.1. | Разработка ПСД и перевод на газовое топливо котельной по ул.Почтовая п.Андреево | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |
| 1.2. | Перевод на индивидуальное теплоснабжение МКД по адресу пос. Болотский ул. Школьная 8 и Садовая 18 | Собственники помещений в МКД | Всего по мероприятию: | 2880 |  | 2880 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1080 |  | 1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка ПСД и реконструкция тепловых сетей от котельной по ул.Почтовая пос. Андреево | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция тепловых сетей в п.Андреево ул.Первомайская, п.Тюрмеровка ул. Муромская | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3600 |  |  |  |  |  | 3600 |
|  |  |  | Местный бюджет | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| Итого по Разделу 1 | Всего по мероприятию: | 11880 | 0 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4500 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
|  | Местный бюджет | 1580 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | Внебюджетные источники | 5800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Раздел 2. Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения |
| 2.1. | Разработка ПСД и реконструкция водопроводных сетей : с. Ликино, п.Андреево, п.Болотский, п.Красный богатырь, п.Тюрмеровка, д.Новая, с.Картмазово, с.Языково | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение, ресурсоснабжающие предприятия в сфере водоснабжения и собственники объектов водоснабжения | Всего по мероприятию: | 61000 | 420 | 1470 | 4470 | 4470 | 4470 | 45700 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 39000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 15000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 5950 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1050 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 |
| 2.2. | Разработка ПСД и реконструкция артезианской скважины в населенных пунктах муниципального образования Андреевское сельское поселение | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 6820 | 1100 |  |  |  |  | 5720 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3960 |  |  |  |  |  | 3960 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1870 | 990 |  |  |  |  | 880 |
|  |  |  | Местный бюджет | 990 | 110 |  |  |  |  | 880 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство шахтных питьевых колодцев в населенных пунктах муниципального образования Андреевское сельское поселение | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 720 |  |  | 90 | 90 | 90 | 450 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 560 |  |  | 70 | 70 | 70 | 350 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 160 |  |  | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2.4. | Разработка ПСД и строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,7 тыс. куб.м/сутки и канализационных сетей в п.Андреево | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 35000 |  |  |  |  |  | 35000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 31500 |  |  |  |  |  | 31500 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1750 |  |  |  |  |  | 1750 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1750 |  |  |  |  |  | 1750 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка ПСД и строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,4 тыс. куб.м/сутки и канализационных сетей в с.Ликино | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 35000 |  |  |  |  |  | 35000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 31500 |  |  |  |  |  | 31500 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1750 |  |  |  |  |  | 1750 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1750 |  |  |  |  |  | 1750 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Разработка ПСД и строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,2 тыс. куб.м/сутки и реконструкция существующих канализационных сетей и КНС в п. Тюрмеровка | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 13500 |  |  |  |  |  | 13500 |
|  |  |  | Областной бюджет | 750 |  |  |  |  |  | 750 |
|  |  |  | Местный бюджет | 750 |  |  |  |  |  | 750 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Разделу 2 | Всего по мероприятию: | 153540 | 1520 | 1470 | 4560 | 4560 | 4560 | 136870 |
|  | Федеральный бюджет | 119460 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 110460 |
|  | Областной бюджет | 21120 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16130 |
|  | Местный бюджет | 11750 | 460 | 400 | 470 | 470 | 470 | 9480 |
|  | Внебюджетные источники | 1210 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 800 |
| Раздел 3. Мероприятия в области газоснабжения |
| 3.1. | Разработка проектно сметной документации и строительство сетей газоснабжения п.Болотский | ОАО "Газпром газораспределение Владимир" | Всего по мероприятию: | 29230,78 | 3000 | 26230,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 29230,78 | 3000 | 26230,78 |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка проектно сметной документации и строительство сетей газоснабжения п.Тюрмеровка | ОАО "Газпром газораспределение Владимир" | Всего по мероприятию: | 21625,98 |  |  | 21626 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 21625,98 |  |  | 21626 |  |  |  |
| 3.3. | Разработка проектно сметной документации и строительство сетей газоснабжения с.Ликино | ОАО "Газпром газораспределение Владимир" | Всего по мероприятию: | 12357,77 |  |  |  |  | 12357,8 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12357,77 |  |  |  |  | 12357,8 |  |
| 3.4. | Разработка проектно сметной документации и строительство сетей газоснабжения с.Картмазово,д.Васильево,д.Новая, д.Мостищи,Брыкино | ОАО "Газпром газораспределение Владимир" | Всего по мероприятию: | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 |
| Итого по Разделу 3 | Всего по мероприятию: | 113214,53 | 3000 | 26230,78 | 21626 | 0 | 12357,8 | 50000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 113214,53 | 3000 | 26230,78 | 21626 | 0 | 12357,8 | 50000 |
| Раздел 4. Мероприятия в области электроснабжения |
| 4.1. | Разработка ПСД и реконструкция уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Андреевское сельское поселение | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение | Всего по мероприятию: | 6300 | 1350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 3500 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6300 | 1350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 3500 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка ПСД и реконструкция ВЛ-10 кВ проходящих по территории муниципального образования Андреевское сельское поселение | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго», ОАО "ВОЭК" | Всего по мероприятию: | 6500 | 175 | 230 | 290 | 345 | 400 | 5060 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6500 | 175 | 230 | 290 | 345 | 400 | 5060 |
| 4.3. | Разработка ПСД и реконструкция ВЛ-0,4 кВ проходящих по территории муниципального образования Андреевское сельское поселение | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго», ОАО "ВОЭК" | Всего по мероприятию: | 5580 | 115 | 170 | 230 | 290 | 345 | 4430 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5580 | 115 | 170 | 230 | 290 | 345 | 4430 |
| 4.4. | Замена трансформаторных подстанций на территории населенных пунктов муниципального образования Андреевское сельское поселение | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго», ОАО "ВОЭК" | Всего по мероприятию: | 6495 | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 | 5060 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6495 | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 | 5060 |
| Итого по разделу 4: | Всего по мероприятию: | 24875 | 1810 | 980 | 1160 | 1330 | 1545 | 18050 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 6300 | 1350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 3500 |
|  | Внебюджетные источники | 18575 | 460 | 630 | 810 | 980 | 1145 | 14550 |
| Раздел 5. Мероприятия в области сбора и транспортировки ТБО |
| 5.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Андреевское сельское поселение | Администрация муниципального образования Андреевсое сельское поселение | Всего по мероприятию: | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 5.2. | Приобретение и замена контейнеров, обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования | Администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение, предприятие занимающиеся сбором и вывозом ТБО, население | Всего по мероприятию: | 900 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| Итого по разделу 5: | Всего по мероприятию: | 2400 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1600 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1800 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 |
|  | Внебюджетные источники | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| Всего по Программе: | Всего по мероприятию: | 305909,53 | 6490 | 35721 | 27506 | 6050 | 18623 | 211520 |
|  | Федеральный бюджет | 119460 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 110460 |
|  | Областной бюджет | 25620 | 990 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | 19730 |
|  | Местный бюджет | 21430 | 1930 | 2050 | 940 | 940 | 990 | 14580 |
|  | Внебюджетные источники | 139399,53 | 3570 | 31771 | 22566 | 1110 | 13633 | 66750 |

Приложение

ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

| Температура наружного воздуха, 0С | Режим работы 95-70 гр. С |
| --- | --- |
|  | Температура подающего трубопровода | Температура обратного трубопровода |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 37,9 | 32,9 |
| 8 | 39,8 | 34,1 |
| 7 | 41,5 | 35,3 |
| 6 | 43,3 | 36,5 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,6 |
| 3 | 48,4 | 41,3 |
| 2 | 50,1 | 43,0 |
| 1 | 51,8 | 44,7 |
| 0 | 53,3 | 46,6 |
| -1 | 54,9 | 47,0 |
| -2 | 56,5 | 47,4 |
| -3 | 58,1 | 47,8 |
| -4 | 59,7 | 48,2 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,3 | 50,8 |
| -8 | 65,8 | 51,8 |
| -9 | 67,3 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 71,8 | 55,6 |
| -13 | 73,2 | 56,5 |
| -14 | 76,6 | 57,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,8 | 59,4 |
| -17 | 79,2 | 60,3 |
| -18 | 80,6 | 61,2 |
| -19 | 82,1 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -23 | 87,9 | 65,7 |
| -24 | 89,3 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,2 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95 | 70,0 |

# Footnotes

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального

Статья 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

^Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 20142015 годов от 12.09.2012 г.

ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»

# Text boxes

ПрограммА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

на 2014-2030 гг.